Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż systemu parkingowego na parkingu dla samochodów osobowych,  zlokalizowanego na terenie Centrum Komunikacyjnego przy ul. Czarnowskiej 12 w Kielcach. Podstawowymi elementami wykonawczymi systemu są dwa szlabany  zamontowane na wjeździe i wyjeździe na teren parkingu, terminal wjazdowy i wyjazdowy, kasa oraz wszystkie inne elementy niezbędne do montażu w/w urządzeń. Wykonawca zamontuje również przy wjeździe typową  tablicę na słupku z regulaminem i cennikiem. Treść regulaminu zostanie uzgodniona z Zamawiającym.  Szczegółowy opis elementów systemu przedstawiony jest poniżej.

W zakresie zamówienia należy uwzględnić konfigurację urządzeń oraz szkolenie personelu.

Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez stację obsługi zainstalowaną 
w pomieszczeniu ochrony przy wjeździe na teren parkingu.

Termin i sposób prowadzenia prac należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy Wykonawcy, firmy Budimex S.A. Wykonawca przebudowy dworca wyraził zgodę na wprowadzenie na plac budowy, Wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu na wykonanie systemu parkingowego dla pojazdów osobowych jednocześnie zastrzegając sobie, że:

Przed wprowadzeniem Wykonawcy na plac budowy Wykonawca musi:

1.	przekazać do Kierownika Budowy n/w dokumenty:

a. harmonogram robót

b. odbyć szkolenie wstępne bhp

c.	 złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z planem BIOZ

2.	przejąć protokolarnie front robót

3.	po zakończeniu robót przywrócić stan nawierzchni i terenu robót do stanu pierwotnego.

Firma BUDIMEX S.A. nie bierze odpowiedzialności za roboty wykonane przez Wykonawcę systemu parkingowego dla pojazdów osobowych oraz nie udziela gwarancji i rękojmi na wykonane przez niego prace.

### 1.Terminal wjazdowy i wyjazdowy

Terminal wjazdowy– wydaje bilet z unikalnym numerem i/lub kodem kreskowym, datą i czasem wjazdu  oraz otwiera szlaban wjazdowy. Informacja o każdym wydanym bilecie  zapisuje się w systemie komputerowym.

Terminal wjazdowy systemu parkingowego wykorzystuje kontroler pętli indukcyjnych wbudowany                        w centralę szlabanu. Aktywacja terminala następuje  po najechaniu pojazdu na pętlę indukcyjną.

Terminal wyjazdowy- odczytuje opłacone bilety i pozwala na opuszczenie parkingu.

Opisy oraz komunikaty na wyświetlaczu LCD podawane są w języku polskim i angielskim, a dla ochrony środowiska wydrukowany bilet wjazdowy służy po opłaceniu jako bilet wyjazdowy.

Terminale wyposażone w czytniki  kart zbliżeniowych pozwalają  na wygodne korzystanie z parkingu klientom, którzy wykupili abonament.

Terminal wjazdowy i wyjazdowy  wyposażony w termostat, który reguluje temperaturę wewnątrz urządzenia dzięki wbudowanej grzałce i wentylatorowi. Komunikacja terminala z serwerem danych odbywa się przez sieć Ethernet. Wykonawca w oparciu o istniejące trasy kablowe zobowiązany jest wykonać niezbędne okablowanie w celu zapewnienia zasilania oraz poprawnego działania całego systemu. Długość okablowania zasilającego oraz strukturalnego wynosi po ok. 210m.

Rysunek tras kablowych stanowi załącznik nr 1.

### 2.Szlaban systemu parkingowego

Szlaban elektromechaniczny do obiektów publicznych i zastosowań przemysłowych o długości ramienia  7 m, wbudowana centrala sterująca.

### 3.Kasa parkingowa z oprogramowaniem

Kompletna kasa umożliwia rozliczenie należności za parkowanie bez udziału kasjera za pomocą ekranu dotykowego. Opłaty za parkowanie można dokonać banknotami o dowolnym nominale, bilonem, kartą płatniczą, zbliżeniową. Kasa wydaje resztę w monetach .

Na życzenie klienta istnieje możliwość wydrukowania paragonu fiskalnego. Informacja o opłaconym bilecie zapisywana jest w systemie komputerowym. Dzięki temu w łatwy sposób istnieje możliwość wydruku raportu okresowego, a w przypadku zgubienia biletu istnieje możliwość wydruku nowego biletu.

## Szczegółowe zestawienie elementów systemu.

| Nazwa | ilość |
| --- | --- |
| Terminal wjazdowy | 1 |
| Terminal wyjazdowy | 1 |
| PĘTLA INDUKCYJNA OBWÓD 6m. Z PRZYŁĄCZEM 15m. | 3 |
| Komputer zarządzający wraz z oprogramowaniem zarządzającym | 1 |
| Kasa automatyczna | 1 |
| JEDNOSTKA CENTRALNA SZLABANU RAMIĘ 7 M. | 2 |
| DIODY SYGNALIZACYJNE SZLABANBAR 8M. | 2 |
| PODPORA POD RAMIĘ SZLABANU - STAŁA | 2 |
| FOTOKOMÓRKI | 2 |

Kasa

| Napięcie zasilania | 230 VAC 50/60 Hz |
| --- | --- |
| Zasilanie awaryjne | brak |
| Temperatura pracy | -25C ~ + 40°C |
| Stopień ochrony | IP33 |
| Materiał obudowy | Stal malowana lub nierdzewna |
| Materiał pokrywy górnej | Stal malowana lub nierdzewna |
| Typ powłoki lakierniczej | Lakier proszkowy |

### Terminal wjazdowy i wyjazdowy

| Napięcie zasilania | 230 VAC 50/60 HZ |
| --- | --- |
| Zasilanie awaryjne | brak |
| Temperatura pracy | -25°C ~ + 40°C |
| Stopień ochrony | IP33 |
| Materiał obudowy | Stal malowana lub nierdzewna |
| Materiał pokrywy górnej | Stal malowana lub nierdzewna |
| Użytkowanie w środowisku szczególnie kwaśnym, zasolonym lub potencjalnie wybuchowym. | NIE |

### Szlaban systemu parkingowego

| Zasilanie | 230V |
| --- | --- |
| Stopień ochrony | IP44 |
| Minimalny czas otwarcia | 5s |
| Zasilanie awaryjne | Możliwość ręcznego otwarcia szlabanu |

Specyfikacja komputera zarządzającego

- Procesor INTEL i-5

- Pamięć RAM co najmniej 16GB

- Dysk twardy 500GB SSD

- Grafika zintegrowana na płycie głównej

- Monitor 19”

- Klawiatura

- System Windows 10 professional.