Załącznik Nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Wymagania ogólne dla autobusów

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich jednej marki, o napędzie hybrydowym spalinowo elektrycznym, w tym 10 sztuk  autobusów o dużej pojemności (o długości od 17,5 m do 18,75 m) oraz 15 sztuk autobusów o  średniej pojemności  (o długości od 11,8 m do 12,15 m)  o parametrach   spełniających wymagania zawarte w niniejszej SIWZ.

Autobusy muszą być napędzane silnikiem spalinowym i silnikiem/silnikami elektrycznym/elektrycznymi w równoległym lub szeregowym systemie hybrydowym. Silniki napędu hybrydowego mogą pracować w zależności od potrzeb, na przemian lub jednocześnie. Zamontowany w autobusie napęd hybrydowy, musi umożliwiać trakcję jazdy podobną do trakcji autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla.

Układ hybrydowy musi odzyskiwać energię podczas hamowania i wykorzystywać ją do ładowania magazynu energii elektrycznej akumulatorów, superkondensatorów lub też innych rozwiązań. Całość napędu hybrydowego musi być sterowana przez elektroniczny system, zapewniający optymalne wykorzystanie energii, zapewniając tym samym niskoemisyjność autobusu w zakresie substancji szkodliwych emitowanych do środowiska.

- Dostarczane autobusy powinny być identyczne (w grupach) w szczególności pod względem konstrukcyjnym, parametrów technicznych i kompletacji oraz wyposażenia.

- Autobusy powinny spełniać wymagania w zakresie czystości spalin i hałasu, co najmniej              EURO-6.

- Pojazdy muszą być autobusami niskopodłogowymi na całej swojej długości.

- Dostarczane autobusy powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż                     6 miesięcy przed terminem odbioru i nie wcześniej niż w roku ich dostawy.

- Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczyć:

  - Kopię posiadanego „Świadectwa homologacji typu pojazdu” oferowanego typu autobusu, wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu, potwierdzającego bezwarunkowe udzielenie homologacji, to jest spełnianie warunków określonych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia

2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( tj. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 305, z późniejszymi zmianami), wymaganych dla dopuszczenia do ruchu bez żadnych odstępstw.

  - W przypadku gdy konieczne jest uaktualnienie posiadanego przez Wykonawcę dokumentu homologacji dla konkretnego oferowanego autobusu, Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do umowy dokumentu posiadanego wraz                             ze zobowiązaniem dostarczenia właściwego „Świadectwa homologacji typu pojazdu” niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później niż 7 dni przed terminem dostawy pierwszych autobusów.

- Wykonawca powinien wziąć pod uwagę warunki eksploatacji pojazdów przez Zamawiającego:

  - autobusy nie będą garażowane, ich postój przewidziany jest na zewnątrz.

II. Wymagania szczegółowe dla autobusów

Każdy autobus musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać następujące wyposażenie (jednakowo wykonany i wyposażony przez cały okres objęty umową):

1. WYMAGANIA  PODSTAWOWE

1.1. Spełnienie normy PN-S-47010:1999 dla niskopodłogowego autobusu miejskiego klasy I.

1.2. Spełnienie wymagań Regulaminu nr 107 Europejskiej Komisji Gospodarki Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii M2 lub M3 w odniesieniu do ich budowy ogólnej (Dz. U. UE. L. 201506.18).

1.3. Spełnienie wymagań określonych w  Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r.  roku w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów  wyposażenia oraz części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475,  z późniejszymi zmianami).

1.4.Spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia                     31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami),                  a w szczególności wymagań dotyczących dopuszczalnych wymiarów, mas pojazdu                          i nacisków osi .

1.5. Konstrukcja pojazdu  i zastosowany zespól napędowy powinny ograniczyć zużycie oleju napędowego.

1.6. Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostaną ogłoszone przepisy prawne wprowadzające nowe wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w pojazdach przed przekazaniem autobusów Zamawiającemu.

2. WYMIARY  ZEWNĘTRZNE

2.1. Długość całkowita:

- autobus o dużej pojemności: od 17,5 m do 18,75 m,

- autobus o  średniej pojemności: od 11,8 do 12,15 m.

2.2. szerokość całkowita: nie więcej niż:  2 550 mm,

2.3. wysokość całkowita: nie więcej niż: 3400 mm.

3. LICZBA  MIEJSC  PASAŻERSKICH  W  AUTOBUSIE

3.1. Liczba miejsc siedzących:

- autobus  o dużej pojemności: co najmniej 32 miejsca,

- autobus o średniej pojemności: co najmniej 24miejsca,

(miejsce siedzące dla 1,5 osoby będzie liczone jako pojedyncze)

3.2. Liczba miejsc stojących:

- autobus o dużej pojemności: co najmniej  94 miejsca,

- autobus o średniej pojemności: co najmniej 64 miejsc.

4. KOLORYSTYKA  ZEWNĘTRZNA (lakierowanie i kolorystyka)

Kolorystyka zewnętrzna uzgodniona przez Wykonawcę z Zamawiającym – standardowo                      w dwóch kolorach:

- kolor żółty RAL 1003,

- kolor czerwony RAL  3001.

5. PRZEDZIAŁ  PASAŻERSKI

5.1. Siedzenia pasażerskie.

Siedzenia z uchwytami dla pasażerów, atestowane z tworzywa sztucznego wyklejone wykładziną tapicerowaną z możliwością montażu i demontażu tapicerowanej wkładki,                   w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.

Siedzenia o dużych walorach estetycznych, odporne na ścieranie i zabrudzenia, łatwe do utrzymania w czystości.

5.2. Podłoga.

Niska podłoga na 100% długości autobusu (bez progów wewnątrz wozu), podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej, pokryta wykładziną antypoślizgową, wszystkie złącza zgrzewane. Listwy przyprogowe w drzwiach.

Klapy (pokrywy) podłogowe wewnątrz przedziału pasażerskiego wykonane w sposób zapewniający izolację akustyczną i termiczną.

5.3. Stanowisko dla osób niepełnosprawnych i na wózek dziecięcy, ułatwianie wsiadania                      i wysiadania pasażerom.

Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego. Wielkość wydzielonego miejsca (stanowiska) wystarczająca do przewozu jednego wózka inwalidzkiego i jednego wózka dziecięcego jednocześnie.

Dodatkowy przycisk sygnalizujący kierowcy o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną i związanej z tym konieczności opuszczenia rampy, przycisk umieszczony na ścianie bocznej lub barierce (poziomej poręczy) obok miejsca na wózek inwalidzki,                w zasięgu ręki niepełnosprawnego pasażera.

Przycisk na zewnątrz przy drzwiach z rampą dla wózka.

Rampa do wjazdu (zjazdu) wózka otwierana z wnętrza autobusu.

Funkcja przyklęku ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie pasażerom.

5.4. Drzwi.

5.4.1. a autobus o dużej pojemności:

Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytami wejściowymi, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu).

Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed zamknięciem drzwi dla osób niepełnosprawnych we wszystkich drzwiach. Przy II drzwiach (wewnątrz oraz na zewnątrz) zamontować głośniki  informacyjno – lokalizacyjne dla osób niewidzących oraz niedowidzących.

5.4.1. b autobus o średniej pojemności:

Drzwi dwuskrzydłowe z uchwytami wejściowymi, otwierane do wewnątrz, wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania, chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu).

Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed zamknięciem drzwi dla osób niepełnosprawnych we wszystkich drzwiach. Przy II i III drzwiach (wewnątrz oraz na zewnątrz) zamontować głośniki  informacyjno – lokalizacyjne dla osób niewidzących oraz niedowidzących.

5.4.2. Układ drzwi:

- autobus o dużej pojemności: 2–2–2-2,

- autobus o  średniej pojemności: 2-2-2,

rozmieszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-S-47010 dla niskopodłodowego autobusu miejskiego.

5.4.3. a Autobus o dużej pojemności: drzwi I-sze oddzielna obsługa z możliwością blokowania pierwszego skrzydła wyposażonego w zamek patentowy (trzy klucze                             w komplecie), drugie skrzydło blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący).

5.4.3. b autobus o średniej pojemności: drzwi I-sze oddzielna obsługa, wyposażone                      w zamek patentowy (trzy klucze w komplecie),

5.4.4. drzwi II-gie, III-cie i IV-te blokowane mechanicznie od wewnątrz (klucz ryglujący). Otwory drzwi wejściowych bez poręczy dzielących i ograniczających wejście,

5.4.5.  a autobus o dużej pojemności: szerokość drzwi dwuskrzydłowych zapewniająca swobodny dwustronny ruch pasażerów,  spełniające wymagania określone w Regulaminie nr 107 EKG ONZ

5.4.5. b autobus o średniej pojemności: szerokość drzwi dwuskrzydłowych szerokość drzwi dwuskrzydłowych zapewniająca swobodny dwustronny ruch pasażerów,  spełniające wymagania określone w Regulaminie nr 107 EKG ONZ

5.4.6. Drzwi sterowane automatyczne z pulpitu kabiny kierowcy (sygnalizacja)                              i z możliwością ręcznego awaryjnego otwierania (od wewnątrz i zewnątrz przy drzwiach po jednym zaworze bezpieczeństwa).

Zawory zewnętrzne i wewnętrzne zabezpieczone przed niepowołanym użyciem.

Możliwość otwierania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, natomiast zamykanie każdych drzwi odrębnym przyciskiem, uwzględnić otwieranie strefowe (w strefie zasygnalizowanej przez pasażera).

5.4.7. Kamery rozmieszczone w sposób opisany w dalszej części wymagań.

5.5. Ściany boczne autobusu.

Ściany boczne wykonane z wodoodpornych płyt jednostronnie powlekanych – laminaty, łatwe do utrzymania w czystości, trudnopalne.

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

5.6. Okna.

5.6.1.Szyby przednie - klejone (wg. PN-85/B-13064), nie dzielone,

5.6.2.otwierane okno boczne w kabinie kierowcy,

5.6.3.okna w przestrzeni pasażerskiej otwierane przesuwne zgodnie z punktem 14.2.

Preferowane rozwiązanie z oknami dzielonymi z górna częścią otwieraną przesuwną, a dolną część stanowiąca wyjście awaryjne.

5.6.4.nie dopuszcza się szyb podgrzewanych elektrycznie za wyjątkiem szyby w oknie bocznym kabiny kierowcy.

6. KABINA  KIEROWCY.

6.1. Rodzaj kabiny: kabina wydzielona, umożliwiające jednak korzystanie przez pasażerów               z przednich drzwi (z obu skrzydeł pierwszych drzwi), z drzwiami zamykanymi na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie), z okienkiem i pulpitem (stoliczkiem) do sprzedaży biletów. Kabina klimatyzowana (punkt: 15) z nadmuchem ciepłego powietrza na nogi kierowcy.

Barierka na przednim pomoście, na wysokości tylnej krawędzi drzwi wydzielająca obszar niezbędny do obserwacji przez kierowcę prawej strony autobusu i umożliwiająca wejście pasażerom.

6.2. Stanowisko pracy kierowcy: siedzenie (fotel) kierowcy amortyzowane pneumatycznie, regulowane w płaszczyźnie pionowej i poziomej, obrotowe. Położenia kolumny kierownicy regulowane. Regulacja podświetlenia ze względu na oświetlenie zewnętrzne – tryb dzienny i nocny.

6.3. Wyposażenie kabiny kierowcy:

6.3.1.wewnątrz kabiny wieszaki (min. 2 szt.) i haczyk na odzież wierzchnią. Dodatkowo wymagany jest schowek zamykany na zamek patentowy (trzy klucze w komplecie), oraz wnęka na dokumenty pojazdu,

6.3.2. ogrzewanie  kabiny  kierowcy  określone   w  punkcie:  13.1,

6.3.3. wentylacja   kabiny  kierowcy  określona   w  punkcie:  14.1,

6.3.4. klimatyzacja kabiny kierowcy określona    w punkcie:   15,

6.3.5. wyposażenie stanowiska kierowcy:

a) radiotelefon,

b) kasetka na bilety i pieniądze zamykana na patentowy zamek, zamocowana na stałe,     kluczyki do kasetki – 3 sztuki na autobus,

c) roleta przeciwsłoneczna (zwijana ręcznie) na szybie przedniej i bocznej,

d) śmietniczka,

e) lampka do czytania,

f) pulpit na rozkład jazdy,

g) gniazdo elektryczne 12V- wejście zapalniczkowe,

h) mikrofon umożliwiający wygłaszanie komunikatów dla pasażerów.

7. SILNIK.

7.1. Silnik spalinowy napędu hybrydowego.

Silnik rzędowy, cztero- lub sześciocylindrowy, chłodzony cieczą, wyposażony                         w elektroniczny system sterowania i złącze diagnostyczne oraz w automatyczną kontrolę poziomu oleju silnikowego. System uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz z uwzględnieniem klimatu środkowoeuropejskiego i temperatur zimą rzędu - 20°C.

7.1.1. Wymagana moc silnika:

- autobus o dużej pojemności: co najmniej  175 KW,

- autobus o średniej pojemności: co najmniej  150 KW.

7.1.2. Pojemność silnika:

a) autobus o dużej pojemności: od 5,0 dm3 do 7,0 dm³,

b) autobus o średniej pojemności: od 4,5 dm3 do 7,0 dm³.

7.2. Układ zasilania silnika wyposażony w podgrzewany separator wody.

7.3. Filtr powietrza suchy ze wskaźnikiem zabrudzenia.

7.4. Układ smarowania wyposażony w system automatycznego uzupełniania poziomu oleju silnikowego, o pojemności wystarczającej na cały okres eksploatacji silnika pomiędzy wymianami oleju silnikowego, pojemność zbiornika oleju silnikowego min 6 dm3.

7.5. Komora silnika.

Osłony antyhałasowe, wyciszające silnik, z łatwo demontowanymi pokrywami obsługowymi w celu umożliwienia dostępu dla obsługi.

Komora silnikowa wyposażona w czujnik antypożarowy z sygnalizacją ostrzegawczą na desce rozdzielczej kierowcy.

7.6. Norma ekologiczna.

min. EURO–6,

7.7. Wymagania dotyczące silnika.

Silnik, przeznaczony do autobusów komunikacji miejskiej. Silnik posiadający złącze diagnostyczne umożliwiające diagnozowanie silnika z zewnętrznego urządzenia diagnostycznego. Oprogramowanie diagnostyczne w języku polskim  z urządzeniem                    i niezbędnymi złączami dostarczy Wykonawca.

7.8. Preferowany silnik pozwalający na używanie zarówno paliw kopalnych jak                                      i odtwarzalnych: np.: diesel – biodiesel. Zamawiający będzie stosował ogólnodostępne paliwa, dopuszczone normą europejską EN590

7.9. Zbiornik na roztwór mocznika o pojemności dostosowanej do zbiornika głównego        (dotyczy silników wyposażonych w system SCR) zabezpieczony przed oddziaływaniem niskich temperatur. Wskaźnik zużycia umieszczony na desce rozdzielczej kierowcy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu razem z I-szym autobusem potwierdzoną kserokopią karty charakterystyki produktu - substancji chemicznej (preparatu chemicznego) zawierającej mocznik (dotyczy tylko silników wyposażonych w system SCR).

7.10. Silnik/i elektryczny/e napędu hybrydowego ma/mają być elektryczną jednostką napędową, zapewniającą optymalną dynamikę jazdy autobusu w ruchu miejskim, jednakże moc tego silnika nie może być mniejsza niż 90 kW; silnik ten może również pełnić funkcję generatora energii elektrycznej.

7.11 Magazyn energii elektrycznej:

- musi być zabudowany w oparciu o akumulatory lub/i superkondensatory lub też inne urządzenia, zdolne do magazynowania energii i współpracy z systemem zarządzania energią napędu hybrydowego,

- energia elektryczna do magazynu energii musi być generowana podczas hamowania autobusu na zasadzie rekuperacji (przetwarzania energii hamowania na energię elektryczną) oraz musi pochodzić z chwilowego nadmiaru mocy silnika wysokoprężnego,

- dostarczanie energii do magazynu energii z ww. źródeł może występować jednocześnie lub niezależnie od siebie,

- pojemność magazynu energii winna umożliwiać autobusom o średniej pojemności jazdę wyłącznie na silniku elektrycznym, na dystansie, co najmniej kilkuset metrów, w szczególności podczas ruszania autobusu (np. z przystanku lub ze skrzyżowania),

- zabudowa magazynu energii musi umożliwiać wymianę (w warunkach warsztatowych Zamawiającego) elementów, w których magazynowana jest energia elektryczna,

7.12. System zarządzania napędem hybrydowym – system ten musi zapewniać optymalne połączenie napędu spalinowego i elektrycznego układu hybrydowego, tak, aby napędy te pracowały w optymalnych dla siebie zakresach obciążeń, redukując do maksimum emisję zanieczyszczeń i hałasu do atmosfery; ponadto, zaleca się, aby system ten posiadał funkcję wyłączania i załączania silnika spalinowego (funkcja start-stop).

7.13. Linia detekcyjna informująca o zaistniałym pożarze w komorze silnika.

Zalecane zainstalowanie systemu automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika oraz w komorze agregatu grzewczego, o ile agregat ten został zabudowany poza komorą silnika,

- detekcja pożaru liniowa hydropneumatyczna, elektryczna  lub pneumatyczna,

- przewód detekcji (wykrywania) pożaru nie może pełnić funkcji dostarczania/rozpylania     środka gaśniczego),

- sygnalizacja świetlna i akustyczna (głośny przerywany sygnał) wybuchu pożaru                       umieszczona w miejscu pracy kierowcy,

- widoczne cechy legalizacyjne i daty dopuszczenia do użytkowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi systemów przeciwpożarowych,

- zaleca się, aby dostęp wizualny do manometru/ów zamontowanego na butlach                         ze środkiem gaśniczym lub detekcyjnych był zapewniony bez konieczności demontażu klap, pokryw, itp., np. poprzez wykonany wziernik.

8. SKRZYNIA  BIEGÓW.

Autobus ma być wyposażony w automatyczną skrzynię biegów o liczbie biegów co najmniej pięć (bez biegu wstecznego), z blokadą zakresów i przełożeniach dobranych pod kątem minimalizacji zużycia paliwa. Oprogramowanie zmiany biegów dostosowujące zużycie paliwa do specyfiki eksploatacji w trudnych  i zmiennych warunkach komunikacji miejskiej. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rozwiązań zapewniających zautomatyzowaną zmianę biegów.

9. ZAWIESZENIE  PRZEDNIE.

Zawieszenie niezależne lub sztywna belka.

10. MOST  NAPĘDOWY.

Most napędowy dla pojazdu niskopodłogowego.

11. UKŁAD  PNEUMATYCZNY.

11.1. Przewody  układu.

W strefie gorącej wykonane ze stali nierdzewnej, w pozostałych strefach z tworzywa                 o dużej wytrzymałości.

11.2. Wyposażenie układu pneumatycznego.

Zamawiający wymaga wyposażenia układu pneumatycznego w następujące elementy:

- podgrzewany osuszacz powietrza,

- separator wody z automatycznym usuwaniem wychwyconej wody,

- szybkozłącze do szybkiego napełnienia układu ze źródła zewnętrznego zlokalizowane                      w przedniej części pojazdu,

- łatwo dostępne złącza do testowania oraz odwadniania.

12. UKŁAD  CHŁODZENIA.

12.1.Przewody układu.

Wykonane z materiału odpornego na korozję.

12.2. Zbiornik wyrównawczy wykonany z tworzywa sztucznego lub innego materiału odpornego na korozję, przeźroczysty lub wyposażony we wskaźnik poziomu płynu,

12.3. Płyn w układzie chłodzenia.

12.3.1. Układ chłodzenia napełniony płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia silników spalinowych, spełniającym wymagania zawarte  w obowiązującej normie.

12.3.2.  Układ chłodzenia zalany dowolnym płynem niskokrzepnącym do układów chłodzenia  silników spalinowych spełniającym warunki określone w pkt.12.3.1. nie może ulegać korozji.

13. OGRZEWANIE.

13.1. Kabina kierowcy.

Indywidualny i niezależny system ogrzewania stanowiska kierowcy, zapewniający utrzymanie temperatury min. +15OC, niezależnie od temperatury ujemnej na zewnątrz autobusu.

Możliwość regulacji temperatury w kabinie. Nadmuch ciepłego powietrza na nogi kierowcy.

Oddzielne nawiewy powietrza na szybę czołową i szyby boczne oraz skuteczny nawiew na         I-sze  skrzydło  I-ch  drzwi. Zamawiający dopuszcza pojazdy bez nawiewu na szybę boczną kierowcy oraz I skrzydło I drzwi, jeżeli zastosowano szyby podwójne

  - Przestrzeń  pasażerska.

System ogrzewania przedziału pasażerskiego zapewniający równomierne i skuteczne ogrzewanie całego wnętrza autobusu.

Sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną  temperaturę  w przedziale pasażerskim                 – wymaga się, aby system ogrzewania uruchamiał się automatycznie przy spadku temperatury w przedziale pasażerskim poniżej 18oC. Zamawiający musi posiadać możliwość programowej zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie (i wyłącza się) zakres zmian temperatur (min.) od 15°C do 22°C,

13.3. System  ogrzewania.

System ogrzewania wnętrza autobusu grzejnikami konwertorowymi  i dmuchawami.

13.4. Ogrzewanie dodatkowe

Niezależny od silnika dodatkowy agregat grzewczy. Pobór paliwa z  głównego zbiornika paliwa.

14. Wentylacja.

14.1.Wentylacja  kabiny  kierowcy.

Wymagana  wentylacja:

- naturalna za pomocą okna  z lewej strony kierowcy,

- wymuszona za pomocą nawiewów powietrza, wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza, zapewniające 20-krotną wymianę powietrza w kabinie w ciągu godziny (możliwość regulacji wydatku powietrza).

14.2. Wentylacja  przestrzeni  pasażerskiej.

Wymagana wentylacja:

naturalna wykorzystująca okna boczne z szybami przesuwnymi w ich górnej części (nie mniej niż 50% ogólnej liczby okien) i klapy dachowe, min. 2 szt. W autobusach o średniej pojemności Zamawiający dopuszcza klapy dachowe w ilości min. 1 sztuki.  Okna otwierane w jak największej liczbie, rozmieszczone równomiernie w całej przestrzeni pasażerskiej.

System umożliwiający skuteczne przewietrzanie autobusu w czasie jazdy miejskiej; klapy dachowe podnoszone elektrycznie przez kierowcę; automatyczne zamykanie przy włączeniu klimatyzacji.

- wymuszona przez wentylatory elektryczne o dużym wydatku powietrza, umieszczone                  w dachu autobusu (minimum 1 szt. w autobusie o średniej pojemności oraz                                       min. 2 sztuki w autobusie o dużej pojemności).

15. KLIMATYZACJA.

15.1. Klimatyzacja całego pojazdu:

- zainstalowana na dachu autobusu w kompaktowej zwartej obudowie,

- z nadmuchem zimnego powietrza realizowanym przez zintegrowane urządzenie rozdziału powietrza za pomocą przewodów nawiewnych przestrzeni pasażerskiej                  i kabiny kierowcy; kierowca winien posiadać możliwość wyłączenia nadmuchu zimnego powietrza w kabinie kierowcy podczas pracy klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej,

- posiadająca moc chłodniczą, wystarczającą dla zapewnienia w upalne dni wysokiego komfortu podróżowania w przestrzeni pasażerskiej, moc ta nie powinna być mniejsza niż 24 kW, w autobusie o średniej pojemności i min. 42 kW w autobusie o dużej pojemności, klimatyzatory wyposażone w filtry powietrza.

- posiadająca funkcję: chłodzenie – ogrzewanie,

- sterowanie klimatyzacją przedziału pasażerskiego:

- realizowane automatycznie (bez ingerencji kierowcy), utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim – wymaga się, aby klimatyzacja załączała się automatycznie przy wzroście temperatury powyżej 23°C z płynną, automatyczną regulacją intensywności nadmuchu  w zależności          od temperatury panującej w przedziale pasażerskim,

- z płynną regulacją intensywności nadmuchu w kabinie kierowcy,

- z możliwością manualnego włączenia systemu klimatyzacji,

- Zamawiający musi posiadać możliwość programowej (np. na okres zimowy) zmiany poziomu temperatur granicznych, przy których system ten uruchamia się automatycznie  - zakres zmian temperatur (min.) od 18°C do 26°C.

Podczas pracy klimatyzacji (załączony agregat chłodzący) system ogrzewania musi być wyłączony, a wymienniki ciepła nie mogą emitować ciepła.

16. UKŁAD  HAMULCOWY.

16.1. Hamulec zasadniczy (roboczy), tarczowy, dwuobwodowy, pneumatyczny, wyposażony w co najmniej  system ABS/ASR; zalecany EBS.

Oprogramowanie i urządzenie diagnostyczne do systemu ABS/ASR(EBS) powinny zapewnić pełny dostęp do parametrów technicznych i schematów całego układu i jego poszczególnych elementów oraz zasad działania, czyli umożliwić kompleksowe diagnozowanie systemu ABS/ASR (EBS) w czasie rzeczywistym.

16.2. Hamulec awaryjny, działający na tylne koła. Może spełniać jednocześnie rolę hamulca postojowego.

16.3. Hamulec postojowy, uruchamiany pneumatycznie. Możliwe łączenie funkcji                               z hamulcem awaryjnym.

16.4. Hamulec przystankowy, uruchamiany automatycznie po otwarciu drzwi przy prędkości mniejszej niż 5 km/godz. (wykonany w sposób uniemożliwiający ruszenie z otwartymi drzwiami). Wyposażony w wyłącznik awaryjny w kabinie kierowcy.

16.5. Dźwignie hamulcowe lub zaciski z automatyczną regulacją luzu.

16.6. Funkcja informowania kierowcy o zużyciu klocków hamulcowych w hamulcach tarczowych.

16.7. W układzie pneumatycznym zainstalowane (w przedniej części, za zderzakiem przednim), łatwo dostępne, szybkozłącze umożliwiające podłączenie zewnętrznego źródła sprężonego powietrza.

17. KOŁA - OGUMIENIE.

17.1. Rodzaj ogumienia:

opony radialne, całostalowe, bezdętkowe, typu miejskiego, tzw. „City”. Opony fabrycznie nowe, wszystkie opony jednej marki (producenta), typu  i o jednakowym bieżniku, przeznaczone do ruchu miejskiego.

17.2. Koła:

montowane na śrubach, otwory bez frezu. Rodzaj obręczy: tarczowe, stalowe. Rozmiar obręczy: 7,50 – 22,5”. Rozmiar opon: 275/70 R22,5”. Wszystkie koła wyważone.

17.3. W pojeździe zamontowany ma być system kontroli pracy ogumienia. System ma umożliwić bieżące monitorowanie ciśnienia i temperatury ogumienia oraz prezentację tych parametrów na centralnym wyświetlaczu kierowcy, a także informowanie                           o przekroczeniu progów bezpieczeństwa. System powinien zawierać czujniki ciśnienia                  i temperatury wklejane do opon z możliwością ich przekładania w przypadku wymiany ogumienia. Ponadto, autobusy mają mieć możliwość łatwej obsługi, diagnozy                             i konfiguracji systemu poprzez dostarczony wraz z pojazdami jeden komplet narzędzi, testera i oprogramowania, w tym do obsługi zewnętrznej ogumienia jako pojazdów flotowych. Autobusy muszą być wyposażone w łatwo dostępne złącze diagnostyczne,                    a dostęp do złącz powinien być zagwarantowany bez konieczności demontażu elementów pojazdu.

18. ZAWIESZENIE.

Rodzaj zawieszenia: Pneumatyczne, elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia                i ciśnienia w miechach (ECAS) dający się diagnozować, system (funkcja) podnoszenia                   i przyklęku.

19. UKŁAD  KIEROWNICZY.

19.1. Ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym, wyposażony w przyłącze diagnostyczne.

19.2. Kolumna kierownicy z pełną regulacją położenia koła kierownicy (regulacja wysokości i pochylenia z pneumatyczną lub mechaniczną blokadą wybranego ustawienia                        – regulacja ta z funkcją blokady umożliwiającą zmianę ustawień tylko i wyłącznie podczas postoju autobusu).

20. OCHRONA  ANTYKOROZYJNA.

20.1. Zabezpieczenie  podwozia  i  elementów  szkieletu  nadwozia.

Zamawiający wymaga wykonania elementów nośnych podwozia i nadwozia                              z aluminium, stali nierdzewnej lub innej, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego w postaci pełnej, całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej                             w zamkniętym cyklu technologicznym bądź inną metodą gwarantującą skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne na cały okres eksploatacji bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów na okresowe zabiegi konserwacyjne.

20.2. Zabezpieczenie nadwozia.

Poszycie nadwozia gruntowane gruntem reaktywnym, malowane gruntoszpachlówką akrylową i lakierowane lakierem akrylowym lub zabezpieczone inną technologią gwarantującą nie gorszy poziom zabezpieczenia.

20.3. Blachy nadwozia.

Blachy nadwozia klejone, uszczelniane uszczelniaczem poliuretanowym lub innym gwarantującym co najmniej zabezpieczenie na tym samym poziomie.

20.4. Wnęki i schowki.

Zabezpieczone antykorozyjnie farbą i masą chroniącą przed mechanicznym uszkodzeniem od piasku, żwiru, itp.

20.5. Jakość  zabezpieczenia.

Użyte materiały i zastosowana technologia powinny gwarantować ochronę przed korozją nadwozia i konstrukcji (szkielet i rama/kratownica podwozia) autobusu przez okres nie krótszy niż 10 lat bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych.

Lakier zewnętrzny nie powinien wykazywać zmian, przez co najmniej 10 lat eksploatacji autobusu.

21. UKŁAD  SMAROWANIA.

21.1. Rodzaj układu smarowania.

Preferowane zespoły i podzespoły bezobsługowe lub system centralnego smarowania.

21.2. Wymagania w przypadku zastosowania układu centralnego smarowania.

Agregat pompujący zasilany elektrycznie na smar półpłynny w klasie NLGI 2. Układ działa w pełni automatycznie podając smar do wszystkich punktów jednocześnie. Układ centralnego smarowania wyposażony w elektroniczny sterownik z pamięcią                      i z sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy, oraz możliwością regulacji częstotliwości smarowania. Zamawiający dopuszcza układ centralnego smarowania ze stałym interwałem smarowania oraz sygnalizacją niesprawności w kabinie kierowcy.

22. UKŁAD  ELEKTRYCZNY (nie dotyczy napędu hybrydowego).

22.1. Wymagania  podstawowe.

22.1.1. kompletacja zespołów i podzespołów identyczna dla całej dostawy (w poszczególnych grupach) , zgodna z dostarczonymi schematami instalacji elektrycznej,

22.1.2. zastosowany system identyfikacji przewodów, końcówek, złączy itp. jednoznaczny identyczny dla całej dostawy, zgodny z opisem w dostarczonych schematach instalacji elektrycznej,

22.1.3. szczeliny, złącza elektryczne i wiązki przewodów zabezpieczone przed wilgocią,

22.1.4. elektroniczne urządzenia sterujące umiejscowione w sposób umożliwiający diagnozowanie podczas jazdy autobusem, zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych temperatur, zabrudzeń, dostępem wody i innych,

22.1.5. wyposażony w trzecie światło „STOP” oraz dodatkowe górne światła kierunkowskazów z tyłu autobusu,

22.1.6. układ elektryczny wyposażony w przyłącze do rozruchu silnika z zewnętrznego źródła prądu.

22.2. Oświetlenie, niezależne oświetlenie kabiny kierowcy i przedziału pasażerskiego                        w postaci lampLED, jarzeniowych lub równoważnych, oświetlenie stopni w czasie otwarcia drzwi, łatwa dostępność obsługowa.

22.3. Moc alternatora. Bilans mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń z zapasem mocy większym niż 13%. Zamawiający dopuszcza pojazdy bez alternatora, pod warunkiem realizowania jego funkcji przez maszynę elektryczną napędu hybrydowego.

22.4. Możliwość podłączenia we wszystkich autobusach dodatkowych elektronicznych urządzeń peryferyjnych ze sterowaniem pokładowym.

22.5. W miejscach uzgodnionych z Zamawiającym Wykonawca zamontuje podwójne porty USB (typ A) w przestrzeni pasażerskiej. W autobusach o średniej pojemności 4 szt.                     i jeden pojedynczy w kabinie kierowcy, w autobusach o dużej pojemności 6 szt. i jeden pojedynczy w kabinie kierowcy, umożliwiające ładowanie baterii telefonów, tabletów                      i innych urządzeń mobilnych. Zabudowa podświetlona, kolor podświetlenia niebieski lub fioletowy.

23. ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZAINSTALOWANE W AUTOBUSIE:

- elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne,

- elektroniczne tablice informacyjne wewnętrzne,

- system zapowiadania przystanków,

- kasowniki elektroniczne,

- system zliczania potoków pasażerskich,

- komputer pokładowy i system rejestracji parametrów technicznych, eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy,

- system łączności,

- automaty do sprzedaży biletów jednorazowych,

- system monitoringu wizyjnego,

- radiotelefon.

- Wymagania ogólne (dotyczą urządzeń wymienionych w punkcie 23. od a) do g).

Ze względu na fakt, że u Zamawiającego funkcjonuje System Informacji Pasażerskiej SIP i biletu elektronicznego Kielecka Karta Miejska (KKM), wymagane jest od Wykonawcy wyposażenia pokładowego dla przedmiotowych nowych autobusów potwierdzenia u Zamawiającego zgodności zaoferowanego rozwiązania w zakresie programowym z systemem funkcjonującym                                 u Zamawiającego, by nie naruszyć integralności funkcjonującego rozwiązania.

- system pokładowy i urządzenia autobusu muszą być kompatybilne z istniejącym systemem pasażerskiej informacji przystankowej SIP, w zakresie wszystkich funkcji informacyjnych SIP w zakresie pozyskania danych z pojazdów (raportowania punktualności), kompatybilne z systemem Municom® w zakresie informacji pasażerskiej, informacji przystankowej SIP na urządzenia mobilne                  i informacji w serwisie internetowym WWW dla pasażerów,

- wymagana jest kompatybilność dostarczonych urządzeń z oprogramowaniem aplikacyjnym Municom CSI funkcjonującym w ZTM w Kielcach umożliwiającym kompleksowe zarządzanie systemem tablic SIP,

- system pokładowy i urządzenia autobusu muszą być kompatybilne z istniejącym systemem Kieleckiej Karty Miejskiej KKM w zakresie wszystkich funkcji, w zakresie pozyskania danych z pojazdów, kompatybilne z systemem Municom®, oprogramowaniem systemu biletowego Kieleckiej Karty Miejskiej KKM w zakresie posiadania wszystkich wymaganych i opisanych w niniejszym dokumencie funkcjonalności urządzeń obsługujących karty elektroniczne. Możliwa musi być również niezakłócona współpraca z kasownikami KKM w nowo dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia autobusach z obecnie używanymi kartami kontrolerów i czytnikami do kontroli biletowej KKM.

- Całość kosztów związanych z instalacją urządzeń  w pojeździe, licencjami oraz integracji z oprogramowaniem CSI i KKM ponosi Wykonawca.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ I PODSYSTEMÓW.

23.2. Elektroniczne tablice kierunkowe zewnętrzne.

23.2.1. Wymagania ogólne:

- tablice elektroniczne, wykonane w oparciu o diody wysokiej jaskrawości,                       w kolorze żółto-pomarańczowym lub zbliżonym, z układami ciągłej regulacji natężenia świecenia w zależności od warunków oświetlenia zewnętrznego, sterowane przez  komputer pokładowy,

- Zamawiający wymaga zastosowania tablic LED najnowszej generacji,               w obudowie z metali lekkich, o zminimalizowanym poborze energii elektrycznej (maksymalny pobór prądu nie może przekraczać 10A,                  w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni aktywnej części tablicy),

- tablice zewnętrzne muszą posiadać: możliwość prezentowania wybranych elementów w inwersji,

- tablice zewnętrzne powinny być zamontowane w autobusie w taki sposób, aby zapewniona była widoczność całego aktywnego pola wyświetlacza, patrząc na tablicę z boku pod kątem 45°, wyznaczonym względem krawędzi bocznej ww. pola, na wysokości ok. 1600 mm od poziomu podłoża. Widoczności wyświetlanych treści nie mogą ograniczać,                     w powyższym zakresie, elementy maskujące umieszczane na szybach okien pojazdu,

- na tablicach mogą być wyświetlane tylko uzgodnione treści. Treści informacji wyświetlanych na tablicach muszą być zgodne z danymi wprowadzonymi w systemie do przygotowywania rozkładu jazdy                      – oprogramowanie Municom, z możliwością wyświetlania uzgodnionych elementów graficznych (piktogramów),

- tablice muszą mieć możliwość wyświetlania wszystkich znaków określonych w kodzie ASCII (dużych i małych) oraz  polskich liter,

- zastosowane muszą być czcionki czytelne tzw. bezszeryfowe,

- dokładna lokalizacja poszczególnych tablic zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy.

23.2.2. Wymagania techniczne

23.2.2.1. Tablica przednia:

  - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad przednią szybą lub w górnej części przedniej szyby,

  - wymiary: - min. 24x200 punktów świetlnych w rastrze 7÷10 mm,

  - wymiary części aktywnej wyświetlacza: - min. 220 x 1800 mm,

  - musi wyświetlać oznaczenia linii i nazwy przystanku końcowego, do którego zmierza pojazd lub oprócz oznaczenia linii napisów np.: „zjazd do zajezdni”, „trasa zmieniona”, „przejazd techniczny”; oznaczenie linii w postaci numerycznej. Nazwa przystanku końcowego prezentowana w jednym, dwóch wierszach lub w sekwencji płynącej.

      - Tablica boczna:

  - w autobusie o dużej pojemności: dwie sztuki, rozmieszczone:

    - jedna tablica przed II drzwiami pojazdu,

    - druga tablica przed lub za III drzwiami pojazdu (w naczepie),

  - w autobusie o średniej pojemności: jedna sztuka, umieszczona przed II drzwiami,

  - tablice boczne umieszczone po prawej stronie pojazdu, w wydzielonej przestrzeni nad boczną szybą lub w górnej części bocznej szyby,

  - wymiary: - min. 24x160 punktów świetlnych w rastrze 6÷8 mm,

  - wymiary części aktywnej wyświetlacza: - min. 140 x 960 mm,

  - musi wyświetlać oznaczenia linii, nazwy krańca, do którego zmierza pojazd; oznaczenie linii w postaci numerycznej lub alfanumerycznej, od jednego do czterech znaków, przystanek docelowy prezentowany w górnym wierszu obok oznaczenia linii.

      - Tablica tylna:

  - umieszczona w wydzielonej przestrzeni nad tylną szybą lub               w górnej części tylnej szyby, centralnie w osi pojazdu (przesunięcie dopuszczalne, wyłącznie na prawą stronę                  i w sytuacji ograniczenia spowodowanego konstrukcją nadwozia),

  - wymiary: - min. 24x40 punktów świetlnych w rastrze 7÷10 mm,

  - wymiary części aktywnej wyświetlacza: - min. 240 x 360 mm,

  - musi wyświetlać oznaczenia linii w postaci numerycznej lub dodatkowych informacji np.: „zjazd”.

23.3. Elektroniczne tablice informacyjne wewnętrzne.

23.3.1.   Tablica wewnętrzna podsufitowa:

23.3.1.1. Wymagania ogólne:

  - funkcję tablicy pełni monitor LCD o przekątnej min. 21”, rozdzielczości min. 1920 x 1080 punktów, formacie obrazu 16:10 lub 16:9, zabezpieczony hartowaną szybą odporną na wandalizm, z automatyczną regulacją jasności w zależności od natężenia oświetlenia, przeznaczony do emisji przekazu informacyjnego,

  - tablica musi być umieszczona w osi podłużnej autobusu,                 w miejscu i w sposób zapewniający dobrą widzialność dla pasażerów, w szczególności z każdego miejsca siedzącego,

  - ilość i miejsce instalacji:

autobusy o dużej pojemności: 2 sztuki:

- jedna tablica jednostronna umieszczona za kabiną kierowcy,

- druga tablica w połowie długości pojazdu, w okolicy II drzwi; wymagany jest monitor dwustronny zwrócony do przodu oraz do tyłu pojazdu),

autobusy o średniej pojemności: 1 sztuka:

- tablica jednostronna umieszczona za kabiną kierowcy,

- tablice zamontowane pod sufitem autobusu:

minimalna odległość od podłogi pojazdu do dolnej krawędzi tablicy: 1930 mm (zalecana: 1980 mm),

- usytuowanie tablic pod sufitem nie może zakłócać działania wentylacji poprzez wywietrzniki dachowe,

- oprogramowanie i sterowanie umożliwiające wyświetlanie następujących informacji, w sekwencji określonej przez Zamawiającego:

      - oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej,

      - przystanek docelowy, do którego zmierza pojazd, przebieg trasy (ulice z przystankami) w sekwencji płynącej lub naprzemiennej,

      - aktualny czas (godz. i min.) i aktualna data, czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku końcowego, informacja                   o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku),

      - informacja o następnym przystanku (po ruszeniu                       z przystanku), napis STOP w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” wyświetlany przez około 5 s (nie wpływający na przebieg cyklu),

      - dodatkowe informacje np. napisy „zjazd do zajezdni”, „trasa zmieniona”, oznaczenie „ż” dla przystanków na żądanie,

- oprogramowanie i sterowanie umożliwiające również wyświetlanie treści informacyjnych,

- aktualizacja oprogramowania modułu sterującego tablicą LCD oraz zawartość przekazu informacyjno – prezentacyjnego muszą być realizowane bezprzewodowo poprzez transmisję WiFi,

- oprogramowanie i sterowanie umożliwiające wyświetlanie               w górnej 1/3 części wysokości tablicy następujących informacji, w sekwencji określonej przez Zamawiającego:

- oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej, od jednego do trzech znaków,

- przystanek końcowy, do którego zmierza pojazd,

- informacji o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku),

- informacja o następnym przystanku (po ruszeniu                             z przystanku),

- napis STOP w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” wyświetlany przez około 5 s (nie wpływający na przebieg cyklu),

- opcjonalnie dodatkowych informacji np.: oznaczenia „Ż” dla przystanku na żądanie,

- w dolnej części na 2/3 wysokości ekranu wyświetlany przekaz informacyjno – prezentacyjny,

- możliwość emisji/publikacji obrazów i filmów,

- możliwość zdalnego, poprzez moduł komunikacyjny pojazdu, aktualizowania materiału w sterowniku tablicy, publikowanego na tablicy LCD; dopuszcza się zastosowania złącza USB jako łącza zapasowego (serwisowego) tylko                 w przypadku braku awarii łączności bezprzewodowej,

- możliwość wyświetlania filmów (w formacie minimum: avi, wmv, mpg, kompresji: MPEG-2, MPEG-4, H.264, Divx, Xvid) obrazów statycznych (bitmap), pliki statyczne                  w formacie minimum: jpg, gif, png,

- montaż urządzeń przechowujących i emitujących materiał musi być tak przewidziany, aby zapewnił skuteczne zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą, dewastacją,

- wymagane są elementy zabezpieczające chroniące narożniki, instalacja i okablowanie oraz anteny do komunikacji pojazdu z oprogramowaniem informacyjno – prezentacyjnym                          i systemem centralnym w siedzibie ZTM Kielce,

- system zainstalowany na pokładzie pojazdu musi współpracować z dostarczonym oprogramowaniem do zarządzania, aktualizowania materiału,

- Zamawiający wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości                      i rodzaju licencji playerów niezbędnych do prawidłowego działania oraz przypisania systemu pokładowego do systemu mobilnej wizualizacji przekazu informacyjno–prezentacyjnego,

- dokładna lokalizacja tablic zostanie uzgodniona po podpisaniu umowy.

23.3.1.2. Wymagania techniczne dla tablicy wewnętrznej podsufitowej:

  - tablica wewnętrzna podsufitowa podczas postoju pojazdu nie powinna prezentować informacji przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce),

  - monitor LCD musi być zabezpieczony hartowaną szybą odporną na wandalizm,

  - wymagany jest monitor o przekątnej minimum 21”                          i rozdzielczości min. 1920×1080 punktów (lub inne równoważne rozwiązanie),

  - znamionowe napięcie zasilania tablicy i sterownika 24V,

  - zakres napięcia zasilania tablicy i sterownika 24V+/- 30%,

  - sterowanie tablicy za pośrednictwem dedykowanego sterownika z pamięcią nieulotną na przechowywanie prezentacji, typu FLASH (lub SD Card) o pojemności minimum 32GB. Dopuszczalne jest zastosowanie jednego sterownika do sterowania kilku wyświetlaczy podsufitowych. W przypadku sterowników zabudowanych indywidualnie                  w obudowie każdej tablicy podsufitowej, wyświetlany materiał informacyjno - prezentacyjny musi być synchronizowany pomiędzy tablicami,

  - interfejs RS-485 lub LAN do komunikacji z komputerem pokładowym,

  - aktualizacja oprogramowania modułu sterującego tablicą LCD musi być realizowana bezprzewodowo poprzez transmisję WiFi,

  - minimalna luminancja min. 250 cd/m2,

  - wymagane jest podświetlenie w technologii LED,

  - wymagany jest układ automatycznej regulacji wartości podświetlenia, w zależności od oświetlenia wewnętrznego,

  - obudowa metalowa malowana proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).

23.3.2. Tablica wewnętrzna boczna (tzw. „koralikowa”):

23.3.2.1. Wymagania ogólne:

- rolę tablicy wewnętrznej bocznej ma pełnić monitor LCD                     o przekątnej minimum 38", przeznaczony do przekazu pełnego przebiegu trasy od początku do końca trasy w formie graficznej informacji (ulice z przystankami) w sekwencji „koralików” („choinki”). Moduł sterujący tablicą LCD musi współpracować z komputerem pokładowym, celem realizacji automatycznej informacji o przebiegu trasy i nazw przystanków na  trasie, bez udziału kierowcy,

- ilość i miejsce instalacji:

- autobusy o dużej pojemności: - 2 sztuki:

- jedna tablica umieszczona przed II drzwiami pojazdu,

- druga tablica w połowie długości pojazdu,

- autobusy o średniej pojemności: - 1 sztuka:

- tablica umieszczona przed II drzwiami pojazdu.

Dokładne miejsce montażu tablic zostanie uzgodnione po podpisaniu umowy.

- tablice przeznaczone do prezentowania informacji o trasie przejazdu danej linii, umieszczona nad oknami bocznymi po prawej stronie, (w przypadku ograniczeń technicznych możliwe jest zamontowanie tablicy w górnej części okien bocznych),

- funkcję tablicy pełni monitor LCD, o przekątnej minimum 38”,

- oprogramowanie i sterowanie umożliwiające wyświetlanie następujących informacji:

  - oznaczenie numeru linii,

  - końcowy przystanek, do którego zmierza pojazd, przebieg trasy w formie graficznej informacji (wszystkie przystanki na trasie),

  - wyróżnienie informacji o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku),

  - wyróżnienie informacji o następnym przystanku (po ruszeniu                z przystanku),

  - informacja o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem, a każdym kolejnym na trasie aktualnie realizowanego kursu,

- tablice wewnętrzne muszą mieć możliwość wyróżniania wybranych elementów (np. przebiegu trasy) poprzez wyświetlanie w inwersji, zastosowana musi być czytelna czcionka, zbliżona do prostego druku (bez szeryfów),

- wyświetlane treści muszą być przechowywane w pamięci komputera pokładowego, z możliwością zdalnej aktualizacji. Treść informacji wyświetlanych na tablicach musi być zgodna             z danymi wprowadzonymi w systemie do przygotowywania rozkładu jazdy – oprogramowanie Municom,

- na tablicach mogą być wyświetlane tylko uzgodnione treści. Szczegóły dotyczące parametrów wszystkich tablic oraz funkcji oprogramowania zostaną uzgodnione po podpisaniu umowy,

- tablica musi mieć możliwość wyświetlania wszystkich znaków określonych w kodzie ASCII (dużych i małych) oraz polskich liter.

23.3.2.2. Wymagania techniczne dla monitora LCD:

  - funkcję tablicy pełni monitor LCD zabezpieczony hartowaną szybą odporną na wandalizm,

  - wymagany jest  monitor o przekątnej minimum 38”                             i rozdzielczości min. 1920×500 punktów i formacie obrazu                  w przybliżeniu 17:5 (lub inne równoważne rozwiązanie),

  - automatyczna regulacja jasności w zależności od natężenia oświetlenia,

  - znamionowe napięcie zasilania tablicy i sterownika 24V,

  - zakres napięcia zasilania tablicy i sterownika 24V+/- 30%,

  - minimalna luminancja min. 700 cd/m2,

  - wymagane jest podświetlenie w technologii LED,

  - wymagany jest układ automatycznej regulacji wartości podświetlenia, w zależności od oświetlenia wewnętrznego,

  - obudowa malowana proszkowo (kolor obudowy do uzgodnienia po podpisaniu umowy).

23.4. System zapowiadania przystanków.

    - Urządzenia i system informacyjny wewnątrz pojazdu, emitujący automatycznie (bez dodatkowej ingerencji kierowcy) pasażerom komunikaty o przebiegu trasy:

- cyklicznie podczas całego przebiegu danej linii komunikacyjnej (możliwość zapowiedzi tylko wybranych przystanków),

- dźwiękowo  poprzez  urządzenie nagłaśniające wewnątrz (wzmacniacz                          i odpowiednią liczbę głośników rozmieszczonych równomiernie                         w przestrzeni pasażerskiej autobusu),

- dźwiękowo  poprzez  urządzenie nagłaśniające na zewnątrz pojazdu, emitujące komunikat podający nr linii, przystanek końcowy. Zapowiedź głosowa zewnętrzna musi być inicjowana przez komputer pokładowy                 w przypadku odebrania sygnału radiowego z pilota (z odbiornika sygnału pilota radiowego od osób niedowidzących).

    - Urządzenia i elementy systemu zapowiedzi  powinny posiadać minimum następujące parametry:

- współpraca z komputerem pokładowym, celem realizacji automatycznej zapowiedzi przebiegu trasy i nazw przystanków na  trasie, bez udziału kierowcy,

- znamionowe napięcie zasilania 24V,

- zakres napięcia zasilania 24V+/- 30%,

- dwa niezależne kanały zapowiedzi (wewnętrzny i zewnętrzny),

- moc wyjściowa min. 2x15W,

- pasmo przenoszenia sygnału audio min. 0,1 - 12kHz,

- ustawienie poziomu głośności – programowe,

- możliwość podłączenia mikrofonu dynamicznego kierowcy,

- posiadać wyjście audio z możliwością podłączenia do innego urządzenia np. wzmacniacza samochodowego,

- umożliwiać obsługę plików zapisanych w formacie minimum mp3,

- posiadać wbudowaną pamięć na komunikaty głosowe i umożliwiać obsługę min. 3000 plików dźwiękowych,

- wgrywanie podstawowych komunikatów: za pośrednictwem karty pamięci lub pendrive’a;

- wymagana jest możliwość aktualizacji plików dźwiękowych                           w urządzeniu zapowiadającym minimum w następujący sposób:

- bezprzewodowo poprzez transmisję WiFi zgodną z IEEE 802.11 b/g/n oraz GSM/UMTS,

- poprzez Pendrive USB/karta pamięci SD (awaryjnie),

- wymagana jest realizacja sekwencji wygłaszania zapowiedzi uzgodnionej                       po podpisaniu Umowy,

- komunikaty głosowe muszą być zapowiadane zgodnie z realizowanym przez istniejący sterownik systemu informacji pasażerskiej zadaniem                   z rozkładu jazdy, trasą, linią,

- w przypadku głośników w pojazdach, Zamawiający wymaga dobrania, dostarczenia i zamontowania głośników o średnicy głośnika min. 70 mm, z osłoną,  w ilościach minimum:

- min. 8 głośników – pojazd o dużej pojemności,

- min. 6 głośników – pojazd o średniej pojemności,

i okablowania przestrzeni pasażerskiej. Głośniki winny posiadać osłony maskujące uniemożliwiające ich uszkodzenie. Impedancja i moc głośników powinna być dobrana do parametrów maksymalnych zastosowanego w urządzeniu zapowiadającym wzmacniacza,

- w przypadku głośników na zewnątrz pojazdów, Zamawiający wymaga dobrania, dostarczenia i zamontowania głośników odpornych na warunki atmosferyczne, w ilościach minimum:

- min. 2 głośniki 	– pojazd o dużej pojemności,

- min. 1 głośnik 	– pojazd o średniej pojemności,

- do systemu musi być podłączony mikrofon w kabinie kierowcy, umożliwiający wygłaszanie komunikatów dla pasażerów, przy czym nie może zakłócać systemu automatycznej informacji głosowej tzn. włączenie mikrofonu w kabinie kierowcy nie może powodować przerwania zapowiedzi przez system zapowiedzi przystanków. System zapowiadania przystanków musi mieć wyższy priorytet niż komunikaty kierowcy.

23.5. Dualne kasowniki elektroniczne do obsługi KKM.

    - Wymagane są kasowniki elektroniczne dwusystemowe umożliwiające obsługę istniejących kart KKM, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych oraz rejestracji biletów elektronicznych (bezstykowych).

    - Miejsce montażu kasowników: na poręczach pionowych.

    - Liczba kasowników:

- autobusy o dużej pojemności [7 szt.]:

- za kabiną kierowcy: - 1 szt.,

- drugie drzwi: 	- 1 szt. przy wejściu, po prawej stronie,

- 1 szt. po lewej stronie automatu do sprzedaży biletów,

- trzecie drzwi:	- 1 szt. przy wejściu, po prawej stronie,

- 1 szt. po lewej lub prawej stronie automatu do  sprzedaży biletów,

- czwarte drzwi: - 1 szt. przy wejściu, po prawej stronie,

- 1 szt. naprzeciwko wejścia,

- autobusy o średniej pojemności [5 szt.]:

- za kabiną kierowcy: - 1 szt.,

- drugie drzwi: 	- 1 szt. przy wejściu, po prawej stronie,

- 1 szt. po lewej stronie automatu do sprzedaży biletów,

- trzecie drzwi:	- 1 szt. przy wejściu, po prawej stronie,

- 1 szt. naprzeciwko wejścia,

    - Wymagania ogólne

- kasowanie biletów jednorazowych papierowych w formie drukowania na bilecie co najmniej 16 znaków (określonego ciągu liter oraz cyfr) oraz rejestracja elektronicznych kart bezstykowych KKM na danej linii komunikacyjnej (na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach),                     z zapisaniem w pamięci daty, czasu i miejsca skasowania oraz identyfikatora biletu elektronicznego,

- blokada mechaniczna biletu papierowego w trakcie kasowania,                   z mechanizmem niszczenia struktury biletu poprzez nakłucie,

- sygnalizacja dźwiękowa i optyczna skasowania biletu lub zarejestrowania karty elektronicznej,

- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa próby rejestracji biletu zablokowanego (zagubionego, skradzionego, nieważnego),

- sygnalizacja optyczna niesprawności, wyłączenia/włączenia lub stan zamierzonego zablokowania,

- posiadanie zaimplementowanego mechanizmu obsługi bezstykowego biletu elektronicznego na zasadzie „elektronicznej portmonetki”,

- możliwość odczytu na wyświetlaczu kasownika informacji na temat okresu ważności biletu elektronicznego lub kwoty pozostałej na koncie,

- możliwość zablokowania kasowników komputerem pokładowym lub przez kontrolera swoją kartą elektroniczną,

- blokowanie zgubionych, skradzionych i unieważnionych biletów bezstykowych.

    - Właściwości kasowników:

- ochrona przeciw przepięciom elektrycznym,

- możliwość wybrania przy użyciu klawiatury na ekranie dotykowym kasownika odpowiedniej taryfy lub rodzaju biletu, wyboru taryfy przez pasażera, odczytu stanu konta lub ważności biletu elektronicznego, wyboru dodatkowej transakcji, wirtualny przycisk sprawdzenia stanu karty oraz przeniesienia transakcji internetowej na kartę. Dopuszcza się rozwiązanie jedynie za pomocą wandaloodpornego ekranu dotykowego (pojemnościowy, SAW lub IR zabezpieczonego szybą hartowaną,

- wyświetlacz umożliwiający wyświetlanie bieżącego czasu i daty, możliwość wyboru taryfy przez pasażera, odczytu stanu konta lub ważności biletu elektronicznego oraz informacje dotyczące awarii lub celowego zablokowania kasownika. Wymagany podświetlany, kolorowy wyświetlacz graficzny powinien posiadać minimalną rozdzielczość minimum 800 x 480 i przekątną min. 7”,

- zawierać co najmniej jeden ze standardowych portów komunikacyjnych Ethernet lub RS 485; interfejsy powinny umożliwiać konfigurację urządzenia i komunikację z komputerem pokładowym,

- kasownik jest aktywny dopiero po aktywacji przez komputer pokładowy,

- obsługa kart elektronicznych według standardu ISO/IEC 14443 typ A (musi akceptować karty np.: Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare DESFire),

- możliwość odczytu kart z odległości do 5 cm,

- wyposażony w kieszeń na kartę KKM umożliwiającą stabilne umieszczenie karty bez ruchu w celu zapisywania na karcie doładowań internetowych.

    - Oprogramowanie kasowników musi realizować funkcje:

- informować kierującego o błędach kasowników,

- musi posiadać zaimplementowane mechanizmy obsługi funkcjonującego                          w Kielcach bezstykowego biletu KKM na zasadzie „elektronicznej portmonetki”,

- informowanie posiadacza karty o stanie konta po wciśnięciu odpowiedniego przycisku,

- umożliwiać generowanie podczas operacji kasowania odpowiednich sygnałów dźwiękowych i świetlnych (potwierdzających, negujących, ostrzegawczych),

- umożliwiać pobieranie za przejazd innych opłat: dla współpasażera nie korzystającego z ulgi i  za współpasażera korzystającego z ulgi za pomocą odpowiednio opisanych przycisków wirtualnych,

- powinno umożliwiać kasowanie biletów papierowych (data, godzina,                nr boczny autobusu) w formie drukowania na bilecie co najmniej                  16 znaków,

- umożliwiać blokowanie kart zastrzeżonych,

- obsługiwać pliki i zapisy na kartach KKM doładowań internetowych,

- raportować dane do komputera pokładowego.

    - Minimalne parametry kasownika dualnego:

- znamionowe napięcie zasilania 	24 V,

- zakres napięcia zasilania		24 V +/-30%,

- zakres napięcia zasilania zgodny z: 	PN-S-76020, PN-EN 50155,

- typ wyświetlacza			min. 7” TFT LCD podświetlany

LED,

- interfejs użytkownika 			pojemnościowy panel dotykowy,

- szerokość biletu papierowego 		30 ÷ 34 mm,

- wymiary gabarytowe 			maksymalnie 400 x 180 x 150 mm,

- czytnik kart bezkontaktowych zgodny z: ISO/IEC 14443 part 1-4 A/B,

- zakres temp. pracy 			-25°C ÷ +55°C,

- interfejsy sterowania 			min. Ethernet,

- obudowa				wandaloodporna,  odlew

aluminiowy,

- kieszeń do doładowań kart		wymagana,

- mechanizm niszczenia materiału biletu	wymagany,

- kolorystyka				uzgodniona po podpisaniu umowy.

23.6.

System zliczania potoków pasażerskich umożliwiający zliczanie osób

podróżujących autobusem.

Autobus musi być wyposażony w System Zliczania Pasażerów, który automatycznie zlicza pasażerów i musi działać w sposób nie wymagający obsługi przez kierowcę oraz musi posiadać:

- funkcję umożliwiającą rozróżnienie pasażerów wychodzących i wchodzących,

- funkcję zapisu przebiegu trasy autobusu,

- czujniki urządzenia muszą być umiejscowione przy wszystkich drzwiach pasażerskich, muszą być skalibrowane dla każdych drzwi indywidualnie,

- urządzenie musi rejestrować wszystkie wyjścia i wejścia pasażerów przez każde                   z drzwi pojazdu, w sposób ciągły, dla każdego przystanku, przez cały okres pracy na linii komunikacyjnej; system musi rejestrować wyjścia i wejścia pasażerów również podczas postoju autobusu na przystanku krańcowym przy wyłączonym silniku (wyłączonej stacyjce),

- dopuszczalny błąd systemu liczony oddzielnie dla wyjść i wejść nie większy niż 2% dla potoku min. 1000 osób:

.

- rozwiązanie systemu zliczania potoków pasażerskich musi umożliwiać:

- zliczanie pasażerów wsiadających, wysiadających każdymi drzwiami                           i wyliczać faktyczną ilość przewożonych pasażerów w cyklu dobowym oraz narastająco np. za okres jednego tygodnia, miesiąca,

- rejestrację powyższych danych w pamięci komputera pokładowego,

- wymagane jest raportowanie danych do oprogramowania Municom®                                  i kompatybilność z oprogramowaniem analizującym Municom®, funkcjonującym w ZTM w Kielcach.

23.7.   Komputer pokładowy i system rejestracji parametrów technicznych,

eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy.

    - Wymagany jest komputer pokładowy sterujący tablicami elektronicznymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, kasownikami KKM oraz systemem zapowiadania przystanków i  systemem zliczania potoków pasażerskich oraz systemem CSI.

    - Komputer pokładowy i system rejestracji parametrów eksploatacyjnych pojazdu i pracy kierowcy musi być kompatybilny z istniejącym w ZTM               w Kielcach systemami SIP i Biletu Elektronicznego KKM oraz oprogramowaniem Municom®     w zakresie wszystkich funkcjonujących funkcji informacyjnych i biletowych.

    - Zainstalowany komputer pokładowy musi realizować funkcje w zakresie zarządzania na poziomie lokalnym, w myśl zdecentralizowanej struktury systemu.

    - Komputery pokładowe muszą spełniać minimum następujące wymagania:

- zawierać w swojej pamięci rozkłady jazdy wszystkich linii komunikacyjnych ZTM Kielce, pobrane automatycznie z systemu CSI; oprogramowanie komputera pokładowego oraz wielkość pamięci wewnętrznej muszą umożliwiać wgranie przynajmniej dwóch kompletów rozkładów jazdy (aktualnie obowiązującego i kolejnego,              z określoną datą obowiązywania, kiedy nowy rozkład zacznie obowiązywać), przełączenie na nowy rozkład jazdy musi odbywać się automatycznie,

- informowanie kierowcy o numerze linii, nazwie następnego przystanku, punktualności w formie podawania odchyłek czasowych (przyspieszeń                           i opóźnień, wymagana praca autonomiczna, niezależnie od stanu połączenia z CSI) i aktualnym czasie oraz sygnalizująca dźwiękowo konieczności rozpoczęcia realizacji kursu na przystanku początkowym,

- komputer pokładowy musi być wyposażony w urządzenia do lokalizacji                          w systemie GPS pojazdu z dokładnością do 10 m. Musi umożliwiać zapis w pamięci położenia autobusu i dokładnego czasu odbieranych                          za pośrednictwem modułu i anteny GPS (w przypadku zaniku sygnału                z satelity, np. podczas jazdy pojazdu w tunelu lub pod mostem musi istnieć alternatywny sposób pomiaru położenia na podstawie sygnału                          z hodometru),

- przekazywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących punktualności do systemu CSI zlokalizowanego w ZTM,

- posiadać zabezpieczenie przed dostępem do danych zgromadzonych                      w pamięci komputera pokładowego i kasowników przez osoby nieupoważnione,

- zapewniać możliwość blokady kasowników,

- w przypadku kontroli biletowej możliwość zablokowania kasowników przez kierowcę lub kontrolera i automatyczne odblokowanie przed następnym przystankiem,

- zapewniać monitorowanie stanu kasowników oraz rejestracja                                i przechowywanie w pamięci informacji o prawidłowej pracy kasowników,

- rejestracja w pamięci informacji o próbach użycia kart KKM zgłoszonych uprzednio jako zastrzeżone, skradzione, unieważnione, zgubione i  karty zidentyfikowane w systemie jako nielegalne (tzw. „czarne listy”),

- automatyczna synchronizacja czasu w kasownikach zamontowanych w pojeździe i na monitorach LCD,

- lokalizacja pojazdów powinna być zrealizowana za pomocą GPS                     i  musi być zapewniona rejestracja w pamięci informacji o miejscu (kursie, przystanku), dacie, czasie, ilości i  rodzaju skasowanych biletów elektronicznych KKM, numerze karty, a także wartość pobranych od pasażera środków za przejazd dla biletów funkcjonujących w systemie na zasadzie  „elektronicznej portmonetki” KKM,

- musi umożliwiać rejestrowanie w pamięci danych o skasowaniach biletów jednorazowych papierowych (nr przystanku, ilość) i KKM. Wymagana jest rejestracja liczby skasowanych biletów papierowych                   i zarejestrowanych biletów elektronicznych na danej linii komunikacyjnej, na poszczególnych kursach i kolejnych przystankach, z zapisaniem w pamięci komputera pokładowego daty, czasu i miejsca skasowania (zarejestrowania karty KKM),

- musi być zapewnione współdziałanie systemów zapowiadania przystanków i systemu sterownia tablicami elektronicznymi,

- musi być zapewnione przekazywanie danych z/do autobusu do/z systemu CSI i KKM umożliwiające automatyczny zrzut danych po wykonaniu zadań przewozowych (dotyczących punktualności, uzgodnionych parametrów technicznych pojazdu, czas pracy kierowcy, realizowany za pośrednictwem GSM oraz dodatkowo łączem krótkiego zasięgu (WiFi) z komputera pokładowego danego pojazdu do systemu centralnego ZTM Kielce, a także bezobsługowa aktualizacja rozkładów jazdy, plików taryfowych, plików zapowiedzi MP3 oraz innych danych w komputerze pokładowym,

- musi być zapewniony przekaz w sposób bezobsługowy, za pośrednictwem GSM oraz dodatkowo poprzez WiFi na zajezdni Przewoźnika, zgodnie z normą IEEE 802.11b/g/n, zarejestrowanych w pamięci danych o sprzedaży biletów jednorazowych oraz kart elektronicznych KKM,

- musi być zapewniona aktualizacja listy kart zastrzeżonych (czarna lista), listy kontraktów zakupionych poprzez internetowy serwis WWW, oczekujących na przeniesienie na kartę (biała lista),

- dane odnośnie wymaganych plików rozkładu jazdy, taryf, listy kart, raportów skasowań oraz doładowań do/z systemu biletowego muszą być przekazane z wykorzystaniem już działających w ZTM interfejsów systemu CSI i Kieleckiej Karty Miejskiej.

- komputer pokładowy musi umożliwiać wprowadzenie w każdym momencie przez kierowcę wyświetlania dowolnego zadania, w celu obsługi linii rezerwowych lub zastępczych,

- komputer pokładowy zbiera i przekazuje informacje o otwarciu i zamknięciu drzwi, wciśnięciu przycisku STOP przez pasażerów, aktywacji i dezaktywacji układu otwierania drzwi przez pasażerów oraz aktywacji funkcji automatycznego zamykania drzwi, celem prezentacji na tablicy podsufitowej LCD,

- komputer pokładowy zbiera i przekazuje informacje z Systemu Automatycznego Zliczania Pasażerów,

- musi posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania oraz zdalnej zmiany konfiguracji parametrów.

## Interfejs komputera pokładowego powinien umożliwiać:

- kontakt użytkownika z systemem komputera pokładowego musi być zrealizowany za pomocą graficznego interfejsu użytkownika poprzez dotykowy wyświetlać LCD komputera pokładowego oraz przy pomocy przycisków dostępu z wykorzystaniem menu na ekranie dotykowym. Wymagane są programowe wirtualne przyciski szybkiego dostępu, realizujące funkcje wyboru zadania realizowanego przez kierowcę, cofnięcia lub anulowania bieżącej funkcji, zatwierdzenia bieżącej funkcji, blokadę kasowników,

- system komputera pokładowego musi zapewnić zalogowanie się kierowcy, który będzie realizować powierzone mu zadanie przewozowe,

- minimalny zestaw informacji prezentowanych na wyświetlaczu komputera pokładowego:

  - kierunek (przystanek docelowy) realizowanego zadania kierowcy,

  - aktualna godzina, czas zsynchronizowany z systemem CSI,

  - nazwa realizowanego zadania w postaci numeru linii i numeru brygady,

  - realizacja kursu w postaci: numer kolejny przystanku w kursie,

  - nazwa następnego przystanku,

  - aktualne odchylenie od rozkładu jazdy,

  - ikony diagnostyki urządzeń współpracujących z komputerem pokładowym, minimum ikony łączności WiFi i GSM, lokalizacji GPS, stan sprawności kasowników. Kierowca podczas realizacji zadania musi być informowany na bieżąco o stanie sprawności lub aktywności wyżej wymienionych systemów.

    - Wymagania techniczne dla komputera pokładowego:

  - zabudowany w desce rozdzielczej lub na pulpicie kierowcy – sposób zabudowy do uzgodnienia po podpisaniu Umowy,

  - wyświetlacz o przekątnej minimum 10” i rozdzielczości min. 1024x768                        z ekranem dotykowym w technologii wandaloodpornej (pojemnościowy, lub typu SAW lub IR – nie dopuszczony jest ekran dotykowy typu rezystancyjnego),

  - minimalna luminancja min. 500 cd/m2,

  - podświetlenie w technologii LED,

  - układ automatycznej regulacji wartości podświetlenia, w zależności od oświetlenia wewnętrznego,

- urządzenie musi być wyposażone w czytnik klucza identyfikacyjnego kierowcy, kompatybilnego z istniejącymi kluczami DALLAS,

- znamionowe napięcie zasilania sterownika 24V,

- zakres napięcia zasilania sterownika 24V+/- 30%,

- temperatura pracy: -25°C ÷ +55 °C,

- wymagane są min. porty  USB 2.0, LAN, 2 x audio, RS-485.

    - Wymagania techniczne w zakresie pomiarów parametrów technicznych:

- komputer pokładowy wyposażony w elektroniczny układ pomiarowy GPS, mierzący przejechaną drogę (geolokalizacja i sygnał hodometru), czas i rejestrujący fakt zamknięcia drzwi. Musi być dostosowany do rejestracji wskazanych sygnałów technicznych. Wskazane sygnały musi pobierać bezpośrednio z szyny CAN lub OBD. Wykonawca musi przedstawić dokumentację opisującą listę odczytywanych danych technicznych z pojazdu bezpośrednio z szyny CAN,

- wszelkie zdarzenia rejestrowane przez komputer pokładowy,                         a generowane przez urządzenia wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (a w szczególności: kasowniki, system automatycznego zliczania pasażerów, inne czujniki podłączone do szyny CAN) muszą  być oznaczane znacznikiem czasu z minimalną rozdzielczością                     1 sekundy oraz powiązane z realizowanym numerem pojazdu i zadania przewozowego.

    - Urządzenie rejestrujące dane o wynikach pracy autobusu i kierowcy musi  zapewniać:

- rejestrowanie danych jazdy - dla każdego kursu powinny być rejestrowane następujące informacje:

- data i czas,

- przebieg i prędkość jazdy,

- poziom paliwa w zbiorniku,

- temperatura cieczy chłodzącej,

- ciśnienie oleju,

- czas pracy silnika  na biegu jałowym,

- logowanie kierowców,

- droga przejechana przez kierowcę,

- użycie hamulca,

- czas pracy agregatu grzewczego podłączonego do układu chłodzenia,

- czas pracy klimatyzacji (czas załączenia/wyłączenia),

- prędkość obrotowa silnika,

- czas rozpoczęcia, trwania i zakończenia jazdy,

- identyfikator kierowcy,

- indywidualne zdefiniowanie rejestrowanych zdarzeń przez Zamawiającego, np. takich jak:

- otwarcie drzwi,

- przekroczenie obrotów silnika,

- przekroczenie temperatury w układzie chłodzenia silnika,

- przekroczenie temperatury oleju w skrzyni biegów,

- wyłączanie/włączanie silnika,

- włączenie/wyłączenie oświetlenia wewnętrznego,

- włączanie świateł stop,

- użycie przyklęku,

- praca retardera itp.,

- zapis błędów kierowania - zapisywane powinny być standardowo minimum następujące błędy  i przekroczenia:

- przekroczenie prędkości jazdy,

- jazda poza ekonomicznym zakresem obrotów silnika,

- gwałtowne hamowania i przyspieszenia,

- nadmierne „przebywanie” na biegu jałowym,

- rejestracja  min. 60 godzin pracy,

- sporządzanie szczegółowych raportów oraz obróbkę danych w formie wykresów i wydruków na komputerze klasy PC (przy wykorzystaniu stosownego oprogramowania),

- odczyt i aktualizacja powyższych danych za pomocą karty pamięci                    i łączem krótkiego zasięgu (np. radiomodem, WLAN),

- możliwa jest korekta powyższej listy parametrów lub wymagane inne parametry uzgodnione z ZTM Kielce – pełna lista sygnałów technicznych zostanie ustalona na etapie wdrożenia).

23.8.  System łączności

    - W autobusach należy zainstalować przełączniki sieciowe w ilości odpowiedniej do ilości zainstalowanych urządzeń, przystosowane do pracy w pojeździe. Ilość złączy Ethernet (LAN) 10/100 Mbit/s powinna być wystarczająca do podłączenia wszystkich urządzeń zamontowanych w pojeździe, które posiadają interfejs LAN (Ethernet ze złączami M12 lub przemysłowy RJ45 do zastosowań mobilnych w pojazdach komunikacji publicznej) z minimum 2 portami rezerwowymi.

    - W każdym z autobusów należy zainstalować dedykowany modem GSM/UMTS.

    - Pokładowy dedykowany modem GSM/UMTS musi zapewnić:

- łączność on-line autobusu z systemem CSI poprzez prywatną sieć komórkową GSM/UMTS (obecnie eksploatowaną u Zamawiającego) jako łączność podstawowa

- łączność WiFi 2.4GHz jako łączność lokalną na zajezdni autobusowej.

    - Wszystkie montowane anteny dachowe w autobusie powinny być umieszczone w miejscu, w którym umożliwią najlepszą jakość transmisji danych pomiędzy pojazdem a systemem CSI. Dla zapewnienia poprawnego działania Systemu Lokalizacji Pojazdu, Wykonawca powinien użyć anteny GPS/GSM/WiFi  zewnętrznej zintegrowanej w jednej obudowie.

    - Konfigurację modemu GSM/UMTS/LTE dla realizacji połączenia                      z istniejącym systemem CSI i włączenia do istniejącej sieci LAN                       w prywatnym APN Zamawiającego należy uzgodnić z Zamawiającym przed dostawami autobusów,

    - Zamawiający przekaże karty SIM do modemów GSM i będzie pokrywał koszty transmisji danych.

23.9. 	Stanowisko testowe

Wykonawca dostarczy stanowisko testowe o minimalnej konfiguracji                                    i funkcjonalności:

    - stanowisko mobilne,

    - możliwość przetestowania dostarczonych urządzeń pod kątem zgodności                   z wymogami niniejszej SIWZ, a także kompatybilności z systemem informacji pasażerskiej SIP i biletowym KKM oraz oprogramowaniem Municom@, użytkowanymi przez ZTM Kielce,

    - możliwość testowania przygotowywanych rozkładów jazdy, zmian w taryfie biletu elektronicznego, informacji wyświetlanych na wewnętrznych tablicach LCD, kontrola poprawności działania poszczególnych elementów dostarczonych systemów informatycznych.

    - W skład dostarczonego stanowiska testowego muszą wchodzić minimum następujące elementy:

- komputer pokładowy z odbiornikiem GPS oraz GSM (opis w 23.7.) - 1 szt.

- system łączności wi-fi (opis w 23.8.)				          - 1 szt.

- elektroniczną tablicę informacyjną jednostronną LCD (opis w 23.3.1.) - 1 szt.

- elektroniczną tablicę informacyjną LCD „koralikową” (opis w 23.3.2.) - 1 szt.

- system zapowiadania przystanków z dwoma  głośnikami (kanał zewnętrzny, wewnętrzny) (opis w 23.4.) 			         – 1 szt.

- kasownik elektroniczny dwufunkcyjny (opis w 23.5.)		          - 1 szt.

- system zliczania potoków pasażerskich – pojedyncza bramka (opis w 23.6.)

- 1 szt.

- zasilacz sieciowy 230 VAC/24 VDC zasilający dostarczone stanowisko

- 1 szt.

Wszystkie dostarczone elementy muszą być takiego samego typu, jak zainstalowane w dostarczonych autobusach.

23.10. Automaty do sprzedaży biletów jednorazowych

    - Ilość i miejsce instalacji:

- autobusy  o dużej pojemności:	- 2 szt.

naprzeciwko drzwi środkowych (II i III) - po 1 szt.

- autobusy o średniej pojemności:	- 1 szt.

naprzeciwko drzwi środkowych (II).

    - Wymagania ogólne:

Ze względu na fakt, że u Zamawiającego funkcjonuje system obsługujący sprzedaż biletu jednorazowego w automatach mobilnych, wymagane jest od Wykonawcy automatów dla przedmiotowych nowych autobusów potwierdzenia u Zamawiającego zgodności zaoferowanego rozwiązania w zakresie programowym z systemem funkcjonującym                u Zamawiającego, by nie naruszyć integralności funkcjonującego rozwiązania. Zamawiający udostępni dane wymieniane między automatami a serwerem, w celu integracji z posiadanym oprogramowaniem Zarządzającym. Szczegóły dotyczące integracji Wykonawca uzgodni z Dostawcą oprogramowania zarządzającego automatami: firmą Trapeze Elgeba, Eudenbacher Str. 10, 53604 Bad Honnef. Koszt integracji ponosi Wykonawca.

- zainstalowane automaty mobilne muszą być kompatybilne                          z istniejącym systemem rozliczania sprzedaży Ticosoft (prowadzenie statystyk sprzedaży w poszczególnych  automatach, tworzenie raportów i zestawień, programowanie odpowiednich uprawnień dla osób zajmujących się obsługą automatów,

- wymagana jest kompatybilność z oprogramowaniem aplikacyjnym Ticomonitor funkcjonującym w ZTM w Kielcach umożliwiającym: zdalne monitorowanie pracy wszystkich automatów i nadzór nad prawidłowym ich funkcjonowaniem (stany alarmowe, ostrzeżenia, aktualny stan itd.), możliwość zdalnego zarządzania automatem (tzn. zmiany konfiguracji automatu, wgrywanie poprawek                               i aktualizacji, wykonywanie funkcji testujących, blokowanie automatu, restart automatu, możliwość zmiany interfejsu dla użytkownika, synchronizacja daty i godziny, zmiana czasu na letni/zimowy, itp.); możliwość sterowania automatami za pomocą poleceń grupowych lub pojedynczych, możliwość szczegółowego rozliczenia każdego automatu w wybranym terminie, możliwość ściągania na bieżąco wszystkich detalicznych informacji o każdej transakcji w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

- oprogramowanie zainstalowane w dostarczonych automatach musi być kompatybilne z istniejącym systemem Ticolayout w zakresie definiowania taryf, definiowania formy graficznej sprzedawanych biletów, definiowania maski i tła ekranów informacyjnych, możliwość tworzenia wielopoziomowego menu na ekranie automatu,

- Całość kosztów związanych z instalacją urządzeń  w pojeździe, licencjami oraz integracją z oprogramowaniem zainstalowanym                 w ZTM Kielce ponosi Wykonawca.

    - Podstawowe funkcje automatu:

- sprzedaż biletów jednorazowych, jednogodzinnych i jednodniowych wg obecnie obowiązującej taryfy przewozowej oraz zgodnie                       z wzorami i zasadami zatwierdzonymi przez ZTM Kielce (wzory biletów obowiązujących obecnie w Kielcach – punkt 23.10.20.),

- prowadzenie statystyki sprzedaży zbiorczo i w podziale na każdy rodzaj biletu, z uwzględnieniem ich ilości oraz wartości,

- automatyczna diagnostyka stanu technicznego automatów z funkcją przesyłania telegramów do centrum obsługi za pośrednictwem łączności GSM,

- możliwość samodzielnej zmiany przez ZTM Kielce wysokości taryf, szaty graficznej sprzedawanych biletów oraz informacji pasażerskiej wyświetlanej na ekranie TFT.

    - Ogólne wymagania techniczne:

- automaty muszą być fabrycznie nowe i jednego typu, przy czym każdy z nich musi posiadać swój niepowtarzalny numer,

- klasa ochrony minimum IP 54,

- automat musi być wyposażony w podtrzymywany bateryjnie zegar czasu o dokładności +/- 1 sek. na 24 h do oznaczenia daty i czasu zakupu biletu,

- temperatura pracy:  -25 ÷ +55 ºC,

- automat musi mieć własne zabudowane ogrzewanie, uruchamiane czujnikiem zapewniające prawidłową pracę urządzenia                                 w temperaturach w zakresie: - 25°C do + 55°C,

- zabezpieczony przed zewnętrznymi zakłóceniami elektromagnetycznymi,

- odporny na wstrząsy i uderzenia,

- dopuszczalna maksymalna wilgotność powietrza, przy której automat poprawnie pracuje nie mniejsza niż 95%.

    - Obudowa

  - obudowa szczelna, odporna na warunki panujące w pojazdach komunikacji miejskiej: blacha stalowa, pomalowana proszkowo na kolor uzgodniony z Zamawiającym,

  - automat powinien być zamontowany w taki sposób aby wlot monet był na wysokości ok. 140 cm od podłogi pojazdu; dokładne miejsce montażu musi zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającemu po podpisaniu umowy,

  - drzwi automatu muszą być zabezpieczone przed dostępem od zewnątrz wielopoziomowym mechanizmem zaryglowania, ryglowanie w obudowie automatu w minimum 3 miejscach (góra, dół, pośrodku), dodatkowo listwa ryglująca zabezpieczona powinna być patentowym zamkiem,

  - mocowanie: stalowe rury nośne Φ35 mm, mocowane minimum                   w trzech punktach (podłoga, burta lub poręcz oraz sufit); możliwość szybkiego zdjęcia automatu i wymiany na inny, automat musi być zamontowany na stelażu przytwierdzonym na stałe do w/w rur nośnych. Dostarczone automaty muszą być mechanicznie                           i elektrycznie wymienne z już zamontowanymi urządzeniami obecnie funkcjonującymi w mieście, tzn. po zdjęciu obecnie posiadanego automatu musi istnieć możliwość założenia na jego miejsce nowego. Analogicznie urządzenia już zamontowane w autobusach muszą mieć możliwość zainstalowania na nowych stelażach,

  - rysunek montażowy stelaża oraz złącza do podłączenia automatu                          – punkt 23.10.19.,

  - wymiary zewnętrzne wraz ze stelażem nie mogą przekraczać następujących wielkości:

    - wysokość 	– 900 mm,

    - szerokość	– 360 mm,

    - głębokość 	–  350 mm,

- waga każdego automatu gotowego do pracy (tzn. napełnione w pełni zasobniki do wydawania reszty, założony papier do drukarki i pusta kaseta końcowa) nie powinna przekraczać 70 kg,

- wszelkie krawędzie zewnętrzne obudowy muszą być tak ukształtowane, aby nie powodowały niebezpieczeństwa uszkodzenia odzieży lub zranienia, także krawędzie wewnątrz automatu nie mogą powodować niebezpieczeństwa zranienia się przez osoby obsługujące automat,

- osłona rynienki odbioru biletu i reszty winna być wykonana                                z bezpiecznego materiału, odpornego na uszkodzenia,

- w przypadku wlania do rynienki odbioru biletu cieczy, powinna ona spłynąć w dół  nie powodując żadnych uszkodzeń automatu,

- wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji, wyposażona w otwory umożliwiające odpływ na zewnątrz wody lub innych płynów zgromadzonych we wnęce,

- otwór na monety (wrzutka) musi być zabezpieczona przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych, jak i przed próbami celowego zniszczenia. Próba celowego jej zapchania musi kończyć się unieruchomieniem automatu (blokada wrzutki i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego) oraz powiadomieniem serwisu,

- wrzutka i szalka odbioru reszty i biletów muszą być dodatkowo zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadaniem wrzucanych                  i wyrzucanych przedmiotów (pieniędzy, kart) np. pod wpływem wiatru. Wskazane mechanizmy zamykania otworów wrzutowych                  i wyrzutowych powinny zostać zamknięte, gdy są one nieużywane celem ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do wnętrza automatu.

    - Zasilanie:

- z instalacji pokładowej pojazdu: + 24 VDC (± 25%),

- wbudowany akumulator, umożliwiający w przypadku zaniku napięcia zasilającego zakończenie ostatniej transakcji, zapisanie wszystkich niezbędnych danych i automatycznie wyłączenie się,

- czas od włączenia zasilania w autobusie do możliwości obsługi pasażera przez automat nie dłuższy niż 5 minut.

    - Interfejs użytkownika:

  - automat powinien umożliwić zaprogramowanie co najmniej 100 różnych rodzajów biletów,

  - wielkość pamięci wewnętrznej automatu musi być tak dobrana, aby                        w automacie można było przechowywać co najmniej 2 komplety taryf,

  - automat musi mieć możliwość automatycznego przełączenia taryfy we wskazanym dniu na taryfę kolejną, zaprogramowaną przed dniem wejścia w jej życie (przesyłanie nowej taryfy za pośrednictwem GSM lub nośnika elektronicznego np. pendrive lub karta pamięci),

  - ekran startowy – najczęściej używana taryfa biletowa,

  - sprzedaż biletów jednorazowych musi odbywać się zgodnie z zasadą: „Wybór – Zapłata – Odbiór”,

  - menu hierarchiczne - możliwość wyświetlania dodatkowych informacji,

  - obsługa sprzedaży w min. 3 językach (polski, angielski, niemiecki);                         w przypadku wyboru jednego z języków obcych po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia (czas dowolnie konfigurowalny) interfejs automatycznie powraca do języka polskiego,

  - oprogramowanie musi być tak zaprojektowane, aby umożliwić podczas jednej transakcji wybór kilku biletów różnego rodzaju. Liczba kupowanych biletów powinna zawierać się w przedziale od                 1 do 6, bez żadnego ograniczenia co do ich rodzaju,

  - Zamawiający ma prawo definiować liczbę maksymalnie kupowanych biletów podczas jednej transakcji,

  - po wybraniu największej dopuszczalnej liczby biletów podczas jednej transakcji możliwość wybrania kolejnych biletów zostaje zablokowana,

  - wszystkie operacje dokonywane za pośrednictwem panelu dotykowego ekranu,

  - wyświetlacz w technologii LCD (lub innej równoważnej)                               o parametrach:

- rozmiar (przekątna ekranu): 	- min. 12”,

- jasność: 				- min. 400 cd/m2 ,

- kontrast: 				- min. 500:1,

- rozdzielczość: 			- min. 1024 x 768 dpi,

- ekran i panel dotykowy muszą być zabezpieczone dodatkową przeciwodblaskową płytą z tworzywa lub szkła chroniącą przed próbami uszkodzenia: uderzeniami twardymi przedmiotami i na zarysowania; ponadto ekran powinien być odporny na warunki atmosferyczne i pogodowe i zapewniać dobrą widoczność przy bezpośrednim nasłonecznieniu,

- optyczne i akustyczne potwierdzenie opcji wyboru,

- możliwość wycofania się z realizacji transakcji w dowolnym momencie,

- przy przerwie w obsłudze trwającej od 15 do 30 sekund automat przerywa aktualną transakcję, zwraca wpłaconą kwotę i powraca do ekranu głównego. Zamawiający musi mieć możliwość definiowania maksymalnego czasu przerwy w obsłudze,

- wyświetlanie kwoty pozostałej do zapłaty,

- możliwość sprzedaży biletów w przypadku braku monet do wydawania reszty (wyświetlany jest napis informujący o sprzedaży biletów tylko za odliczoną gotówką),

- w przypadku zablokowania automatu lub braku papieru do drukowania biletów automat musi wyświetlać komunikat: „Automat biletowy nieczynny”.

    - Obsługa płatności

  - automat musi obsługiwać transakcje realizowane zarówno przy pomocy bilonu, jak i karty płatniczej. Nie dopuszcza się jednak transakcji mieszanych gotówkowych i bezgotówkowych,

  - automat musi przyjmować monety w 7 nominałach: 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1zł, 2 zł oraz 5 zł,

  - musi istnieć możliwość programowego włączenia lub wyłączenia obsługi dowolnego typu monet,

  - wlot monet: szczelinowy, monety wrzucane pojedynczo do szczeliny. Wrzutnik monet musi otwierać się automatycznie w momencie wyboru funkcji zakupu biletu. W pozostałych przypadkach wrzutnik musi być zamknięty, uniemożliwiając włożenie obcych przedmiotów lub wlanie cieczy,

  - otwór na monety (wrzutka) musi być zabezpieczona przed działaniem naturalnych czynników zewnętrznych, jak i przed próbami celowego zniszczenia. Próba celowego jej zapchania musi kończyć się unieruchomieniem automatu (blokada wrzutki i wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego) oraz powiadomieniem serwisu,

  - osłona rynienki odbioru biletu i reszty winna być wykonana                            z bezpiecznego materiału, odpornego na uszkodzenia,

  - wnęka odbiorcza zwróconego bilonu i wydrukowanego biletu: podświetlona w trakcie realizacji transakcji przez okres od 5 do 20 s (parametr możliwy do konfiguracji przez Zamawiającego),

  - automat musi być wyposażony w czytnik monet, umożliwiający odczyt parametrów przyjmowanych monet i ich akceptację lub odrzucenie. Czytnik musi sprawdzać co najmniej 5 różnych parametrów wrzucanych monet,

  - konstrukcja czytnika monet musi być taka, aby przystosowanie automatu do obsługi monet  EURO w momencie ich wprowadzenia                w Polsce ograniczało się jedynie do zmiany oprogramowania urządzenia,

  - automat musi być wyposażony w moduły wydawania reszty w ilości minimum 6 sztuk o pojemności  min. 50 szt. monet każdy                             - z możliwością automatycznego uzupełnienia stanu monet podczas transakcji lub przez pracownika serwisowego, (magazyny wymiany reszty powinny być uniwersalne), przejście z waluty PLN do Euro musi się odbyć bez wymiany oprogramowania i jakiejkolwiek części mechanicznej lub elektronicznej, magazyny muszą być zamienne, puste można zamieniać między sobą miejscami i dowolnie wymieniać w przypadku awarii,

  - przy wymianie zasobnika karuzelowego zostaje wydrukowany automatycznie odcinek wymiany. Fakt wymiany musi zostać również zarejestrowany przez oprogramowanie automatu. Informacje drukowane na odcinku kontrolnym oraz zapisywane przez oprogramowanie automatu muszą zostać ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

  - w przypadku rezygnacji z transakcji Pasażer musi otrzymać fizycznie te same monety, zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out),

  - przy przerwie w transakcji trwającej dłużej niż 30 sek. (czas musi być konfigurowalny) musi zostać ona przerwana i automat powinien powrócić do głównego ekranu. W przypadku gdy została dokonana zapłata częściowa gotówka zostaje zwrócona,

  - w przypadku gdy zawartość zasobników karuzelowych nie pozwala na wydanie reszty transakcja powinna zostać przerwana z odpowiednim komunikatem dla pasażera a wpłacona gotówka zwrócona. Do czasu napełnienia zasobników automat przechodzi w tryb sprzedaży tylko za odliczoną kwotę informując o tym pasażera,

  - w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat musi mieć możliwość sprzedaży biletów za odliczoną gotówkę, informując o tym pasażera na ekranie,

  - w przypadku braku monet do wydawania reszty, automat biletowy               w ciągu 60 sekund wysyła informacje za pośrednictwem GSM do centrum obsługi.

  - bilon przyjmowany podczas transakcji, o ile nie jest kierowany do modułu wydawania reszty podawany jest do samozamykającej się kasety końcowej wykonanej ze stali nierdzewnej o pojemności min. 2,5 litra. Kaseta musi być wyposażona w 2 niezależne zamki: jeden  do zamknięcia kasety, drugi do zaryglowania jej w miejscu przeznaczenia. Dostęp do monet zgromadzonych w kasecie musi być możliwy po otwarciu zamka bezpieczeństwa. Kaseta powinna posiadać elektroniczny układ rozpoznawania zawierający w sobie niepowtarzalny nr identyfikacyjny kasety, zgodny z numerem zapisanym na tabliczce znamionowej kasety, Nie może być możliwości powtórnego założenia tej samej kasety podczas wymiany kaset (kaseta wyciągana musi zostać zastąpiona inną),

  - podczas wymiany kasety końcowej na monety musi być drukowany odcinek wymiany oraz czynność ta musi być zarejestrowana przez oprogramowanie automatu. Informacje drukowane na odcinku kontrolnym oraz zapisywane przez oprogramowanie automatu muszą zostać ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

  - Wykonawca dostarczy do każdego automatu dodatkową kasetę końcową na monety,

  - w przypadku napełnienia kasety końcowej na monety w 80%, automat biletowy w ciągu 60 sekund wysyła informacje za pośrednictwem GSM do centrum obsługi,

  - w przypadku całkowitego zapełnienia kasety końcowej na monety, automat biletowy musi w ciągu 60 sekund wysłać informacje o tym fakcie za pośrednictwem GSM do centrum obsługi i automatycznie wyłączyć możliwość zakupu biletu, a na ekranie monitora musi pojawić się odpowiedni komunikat,

  - napełnienie monet w trybie serwisowym musi się odbywać poprzez wrzut monet poprzez czytnik monet,

  - każdorazowe uzupełnienie monet musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem wpłaty, drukowanym przez automat,

  - możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem bezstykowych kart płatniczych systemów MasterCard PayPass oraz Visa payWave,

  - Wykonawca wraz z dostawą urządzeń musi dostarczyć do Zamawiającego prawidłowe i ważne certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanego modułu do obsługi płatności bezgotówkowych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami organizacji MasterCard International oraz Visa Europe,

  - Wykonawca wraz z dostawą urządzeń musi dostarczyć do Zamawiającego prawidłowe i ważne certyfikaty potwierdzające zgodność zastosowanej aplikacji do obsługi płatności bezgotówkowych z aktualnie obowiązującymi wymaganiami organizacji MasterCard International oraz Visa Europe.

    - Urządzenie drukujące

- drukarka umożliwiająca wydruk biletów, które można zakupić                      w automacie, potwierdzeń transakcji bezgotówkowych, a także wydruków serwisowych, odcinków kontrolnych, rozliczeń, potwierdzeń wymiany magazynów karuzelowych i kasety końcowej oraz innych ustalonych z Zamawiającym po podpisaniu umowy,

- drukarka termiczna, monochromatyczna, z pełną obsługą grafiki                                z automatycznym nożem odcinającym, możliwość druku uprzednio zdefiniowanej grafiki,

- minimalna rozdzielczość drukarki to 200 DPI,

- drukarka wyposażona w gilotynę z pełnym cięciem o trwałości minimum 0,5 miliona cięć dla papieru o gramaturze 120 g/m2,

- wymiary biletów: długość - 75 mm, szerokość - 34 mm,

- drukarki muszą mieć możliwość korzystania z papieru o gramaturze od 80 do 150 g/m2,

- parametry pracy drukarki muszą być tak dobrane, aby czas wydruku od momentu zatwierdzenia transakcji do momentu wyrzutu biletu do rynienki nie był dłuższy, niż 10 sekund. Rynienka odbioru biletu podczas wydawania biletu musi być podświetlona,

- wielkość każdej rolki musi być tak dobrana aby przy gramaturze papieru 100 g/m2, była możliwość wydruku  co najmniej 5 000 biletów bez konieczności wymiany rolki,

- w przypadku braku papieru, automat biletowy w ciągu 60 sekund wysyła informacje za pomocą GSM do centrum obsługi.

    - Zabezpieczenia

  - automat biletowy musi być zabezpieczony alarmem akustycznym                 i świetlnym w przypadku próby otwarcia pokryw przeglądowych przez osoby niepowołane lub wprowadzenia niewłaściwego PIN-u    w przypadku otwarcia pokrywy przez pracownika serwisowego,

  - pokrywy w celach obsługowo - naprawczych powinno być poprzedzone identyfikacją pracownika serwisu przy pomocy klucza elektronicznego z zapisanymi danymi pracownika i poziomem jego dostępu do funkcji automatu (np. karty serwisowej, pendrive’a). Stosowane klucze powinny zawierać lokalnie zapisane uprawnienia z możliwością stosowania ograniczeń czasowych, oraz zabezpieczone przed prostym skopiowaniem na inny nośnik,

  - po otwarciu pokrywy przez pracownika serwisu, musi on zalogować się w systemie poprzez podanie PIN-kodu,

  - otwarcie pokrywy bez wcześniejszego zalogowania się przy pomocy klucza elektronicznego lub nie podanie PIN-kodu w ciągu 15 sekund spowoduje uruchomienie alarmu i przesłanie odpowiedniej informacji do Centrum Sterowania zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego,

  - Zamawiający wymaga, aby automat był zabezpieczony przed dostępem do jego wnętrza zamkiem z minimum 3 – punktowym ryglowaniem,

  - automat musi być wyposażony w modem GSM, który przeznaczony będzie do transmisji danych, o których mowa w specyfikacji.

  - obudowa winna być tak skonstruowana, aby dojście do określonych elementów automatu można było zhierarchizować tzn. że pracownik serwisowy zbierający dane lub wgrywając nowy program nie może mieć dostępu do modułów wydawania reszty, zasobników                            z monetami, a pracownik zbierający gotówkę lub uzupełniający monety nie może mieć dojścia do urządzeń sterujących. Zamawiający ma prawo nadać w sposób dowolny uprawnienia poszczególnym grupom pracowników obsługi; Każde zdarzenie otwarcia pokrywy przeglądowej musi być rejestrowane, a osoba obsługująca musi być identyfikowana za pośrednictwem klucza elektronicznego i  PIN kodu,

  - moduły do wydawania reszty, i kaseta końcowa na monety muszą być zabezpieczone dodatkowymi zamkami (każdy zamek inny rodzaj klucza) – każdy automat musi posiadać taki sam zestaw kluczy:

- taki sam klucz do otwarcia drzwi każdego automatu,

- taki sam klucz do odblokowania wszystkich zasobników do wydawania reszty,

- taki sam klucz do wszystkich blokad  kaset końcowych na monety,

- taki sam klucz do wszystkich kaset końcowych na monety.

Dostawa kluczy w osobnym, zabezpieczonym pojemniku lub zaplombowanej kopercie (liczba kompletów kluczy równa liczbie dostarczonych automatów),

  - w przypadku otwarcia pokryw przeglądowych zarówno przez osoby niepowołane jak i osoby uprawnione, automat biletowy w ciągu 10 sekund wysyła informacje  za pomocą GSM  do centrum obsługi. Telegram o otwarciu pokrywy przez osoby niepowołane musi być wyróżniony w liście telegramów i wyświetlony na początku kolejki,

  - moduł pamięci musi posiadać niezależne zasilanie tak, aby zabezpieczyć wszystkie dane konfiguracyjne, dane o obsłudze sprzętu, wyjęciu kaset i informacje o dokonanych transakcjach od ostatniego zrzutu danych w razie całkowitego zaniku zasilania zewnętrznego,

  - automat winien rejestrować dane o dokonanych transakcjach i stanie poszczególnych komponentów na minimum dwóch niezależnych nośnikach,

  - klasa zabezpieczeń systemu musi zapewniać separację użytkowników i danych. Poziom bezpieczeństwa musi pozwalać użytkownikowi chronić dane związane z realizowanymi przez system funkcjami, uniemożliwiając innym użytkownikom ich odczyt, modyfikowanie lub usunięcie. System powinien wymuszać poziom ochrony poprzez wprowadzenie procedur logowania, mechanizmów audytów i izolacji zasobów.

    - Oprogramowanie automatu

      - Oprogramowanie zarządzające pracą automatów zainstalowane na systemie operacyjnym spełniającym poniższe wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

- możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

- możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,

- darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW,

- internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,

- wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6,

- zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

- wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

- funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki                         w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

- interfejs użytkownika działający w trybie graficznym                     z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać                 i pobrać ze strony producenta,

- możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

- zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

- zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

- zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

- funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika,

- zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,

- wbudowany system pomocy w języku polskim,

- certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt,

- możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),

- możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki                – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

- wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,

- automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,

- wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

- rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

- system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,

- wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0                 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

- wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

- zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem,

- rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

- rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

- graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

- transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

- zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,

- udostępnianie modemu,

- oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

- możliwość przywracania plików systemowych,

- system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień                          i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa                     (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

- możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu),

      - przenoszenie i przesyłanie danych sprzedaży                                   i eksploatacyjnych: codziennie za pośrednictwem łączności GSM (modem zamontowany w automacie), a ponadto dane mogą być odczytane bezpośrednio w automacie przy użyciu karty pamięci, pendrive’a,

dane przesyłane poprzez sieć komórkową będą                             w następujących przypadkach:

  - żądanie przesłania określonych danych dotyczących sprzedaży,

  - żądanie przesłania danych dotyczących ilości monet                   w poszczególnych zasobnikach do wydawania reszty            i w kasecie końcowej,

  - stany awaryjne np. brak monet w zasobniku do wydawania reszty, zerwany papier lub brak papieru, kończąca się rolka papieru, zapełniona kaseta końcowa na monety, próba włamania, brak zasilania, uszkodzenie automatu i in.,

      - wszystkie automaty muszą być wyposażone w moduły transmisji danych opartych (oraz zewnętrzną antenę GSM/GPRS). Moduł powinien być wyposażony w system watchdog. Zamawiający dostarczy do automatów karty SIM, pracujące w sieci operatora GSM, w ramach prywatnego APN,

      - każdy automat musi być tak skonfigurowany, aby można było zdalnie określić zamontowaną w nim kartę SIM,

      - oprogramowanie powinno umożliwiać zapisanie aktualnej konfiguracji systemu i umożliwiać jej odtworzenie. Posługiwanie się oprogramowaniem powinno być „bezpieczne” dla automatu, tzn. nie powodować jego awarii,

      - dwustronna wymiana danych musi odbywać się przy pomocy modemu GSM oraz przy pomocy nośników fizycznych zdefiniowanych poniżej (również w razie awarii sieci GSM),

      - do przenoszenia danych (danych finansowych i pozostałych danych) w trybie normalnej pracy i w razie braku łącza GSM musi istnieć możliwość  zastosowania nośników w postaci karty pamięci lub nośnika  wykorzystującego złącze USB (np. pendrive),

      - rejestracja i sporządzanie raportów wszystkich transakcji, rozliczenie (wpłaconych i wydanych) środków płatniczych, rejestracja dostępu służb serwisowych, rejestracja stanu technicznego automatu powinna być dostępna (lub przekazywanie tych danych) drogą radiową za pomocą modemu GSM oraz nośników wymienionych powyżej.

      - automat musi mieć możliwość personalizacji indywidualnym numerem nadawanym przez Zamawiającego. Numer minimum z przedziału 0000 - 9999, trwały i przechowywany w pamięci nawet po wyłączeniu urządzenia od stałego dopływu zasilania. Zmiana numeru możliwa przez Zamawiającego bez konieczności ingerencji Wykonawcy.

      - taryfa powinna być osobnym komponentem systemu, który można zmieniać bez ingerencji w oprogramowanie automatu.

      - dane konfiguracyjne i informacje o dokonanych transakcjach muszą być zabezpieczone w razie całkowitego zaniku zasilania zewnętrznego.

      - automat musi być wyposażony w rejestr wszystkich zdarzeń (obsługa biletów, wydawanie i przyjmowanie gotówki). Wszelkie zrzuty danych będą powodowały przeniesienie zrzucanych danych do wewnętrznego archiwum dyskowego niedostępnego z poziomu pracowników standardowej obsługi eksploatacyjnej,

      - tworzony przez automat dziennik zdarzeń musi zawierać jednoznaczne rozpoznanie każdego zdarzenia oraz jego precyzyjne rozpoznanie w czasie,

      - interfejs użytkownika oprogramowania do obsługi                         i serwisowania automatu musi być całkowicie i poprawnie spolszczony,

      - oprogramowanie powinno posiadać intuicyjny interfejs, charakteryzować się prostotą obsługi,

      - muszą być zapewnione co najmniej dwa poziomy dostępu:

- poziom serwisanta – dostęp wyłącznie do podajników papieru i innych funkcji serwisowych; rejestrowana musi być informacja, których modułów dotyczyła interwencja oraz ich stanu po interwencji. Musi być uniemożliwiony dostęp do kasety końcowej na monety,

- poziom inkasenta – rozszerzony poziom serwisanta                       o możliwość wymiany kasety końcowej na monety; rejestrowana musi być informacja o stanie poszczególnych zasobników oraz kasety końcowej z rozbiciem na nominały               i ich ilość,

      - z poziomu menu serwisowego musi istnieć możliwość aktualizacji oprogramowania, wgrywania poprawek, konfiguracji automatu oraz uruchamiania procedur testowych. Po dokonaniu aktualizacji automat musi wygenerować i wysłać informację o przebiegu aktualizacji                i jej wyniku oraz informację co zostało zaktualizowane                 i z jakiej wersji na jaką,

      - zainstalowane oprogramowanie musi rejestrować otwarcie drzwi i wszystkie czynności serwisowe, jakie zostały                w nim wykonane np.:

- wyjęcie, wymiana kasety końcowej na bilon,

- wyjęcie zasobników do wydawania reszty,

- uzupełnienie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty,

      - oprogramowanie musi rejestrować, sygnalizować i przesyłać do siedziby Zamawiającego stany awaryjne i ostrzegawcze m.in.:

- brak monet w zasobnikach do wydawania reszty,

- zablokowany układ monetarny,

- zerwany papier,

- brak papieru,

- kończąca się rolka papieru,

- zapełniona kaseta końcowa na monety,

- kaseta końcowa na monety zapełniona w 80%,

- próba włamania,

- uszkodzenie automatu,

      - oprogramowanie musi umożliwiać drukowanie raportów np.

- stan gotówki w zasobnikach do wydawania reszty oraz kasecie końcowej,

- raport z uzupełnienia zasobników do wydawania reszty,

- raport z wymiany kasety końcowej i rozliczeń,

- raporty dotyczące stanów awaryjnych,

- raporty dotyczące sprzedaży biletów z podziałem na nominały.

    - Funkcje serwisowe automatu

  - w pamięci urządzenia muszą być przechowywane wszystkie rozliczenia oraz wszystkie logowania obsługi serwisowej do automatu (min. okres przechowywania danych to 12 miesięcy),

  - przenośne nośniki danych służą również jako identyfikatory zalogowań w automacie,

  - wymiana danych odbywać się będzie za pośrednictwem dołączanej klawiatury zewnętrznej,

  - automat musi mieć możliwość zapisu w pamięci dodatkowej (pośredniej) min. 100 ostatnich rozliczeń pracy,

  - zakres czynności serwisowych:

- uzupełnianie gotówki w zasobnikach do wydawania reszty,

- wymiana kaset końcowych na monety,

- usuwanie drobnych usterek,

- po wejściu w tryb pracy serwisowej kontrola statusu poszczególnych podzespołów na ekranie automatu oraz możliwość sprawdzenia stanów zasobników na monety,

- drukowanie raportów,

  - funkcje serwisowe powinny być dostępne dopiero po zalogowaniu się i identyfikacji użytkownika w automacie. Kod dostępu powinien być porównany z kodem zapisanym w pamięci nośnika danych               i autoryzacji. Zmiana kodu, nadawanie i zmiana uprawnień, itd. powinna być możliwa z centralnego punktu systemu poprzez modem GSM,

  - musi istnieć możliwość podglądu i wydruku aktualnego stanu kaset końcowych, modułów wymiany i wydawania monet, sprzedaży, itp.,

  - w funkcji serwisowej musi istnieć możliwość uzupełnienia stanu monet służących do wydawania reszty; funkcja ta musi być zakończona wydrukiem pokwitowania,

  - musi być zapewniona możliwość zrzucenia wszystkich monet                           z pojemników do wydawania reszty do kasety końcowej,

  - nośniki danych zawierające dane serwisowe (pozwalające na dostęp do obsługi automatu) powinny zawierać w sobie ograniczenie czasowe pozwolenia dostępu,

  - warunkiem rozpoczęcia pracy serwisowej (oprócz umieszczenia                      w czytniku klucza elektronicznego konieczne jest podanie specjalnego kodu, którego mylne 3-krotne wpisanie blokuje automat i uruchamia alarm wraz z powiadomieniem o nieuprawnionej ingerencji,

  - automat powinien zapisywać dane (Nr indywidualny serwisanta                        + Nazwisko serwisanta + Data + Godzina) każdorazowego zameldowania  się serwisanta i rejestrować wszystkie jego czynności,

  - automat powinien posiadać rozbudowany zestaw funkcji diagnostyczno - serwisowych: automatyczne uaktualnianie (update) oprogramowania sterującego pracą automatu, automatyczne uaktualnianie zmian taryfowych; ekspozycja oraz wydruk i zapis na nośniku stanu automatu i przebiegu pracy, pokazanie historii rozliczeń, historii transakcji, wydruki testowe, wymiana kaset                  i funkcje rozliczeniowe, funkcje testowe dla wszystkich komponentów, wydruki kontrolne, funkcje serwisowego napełniania magazynów wymiany monet,

  - obsługa serwisowa będzie wykonywana przez pracowników Zamawiającego w zakresie wynikającym z przydzielonych uprawnień. Wielopoziomowość uprawnień  realizowana będzie                   z pomocą identyfikacji pracownika jego kluczem elektronicznym                i kodem PIN. Każda czynność będzie generowała w rejestrze stosowne zdarzenie,

  - jeśli do przeprowadzenia diagnostyki automatu lub wgrania nowego oprogramowania systemowego konieczny jest dedykowany sprzęt                               i oprogramowanie Wykonawcy, np. interface, okablowanie programy diagnostyczne lub inne konieczne elementy, Wykonawca dostarczy w/w elementy.

    - Oprogramowanie centrum obsługi i monitorowania systemu automatów.

      - oprogramowanie będące obecnie w posiadaniu Zamawiającego musi być w pełni kompatybilne                             z dostarczonymi automatami (Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której w celu obsługi i nadzoru wszystkich posiadanych automatów musiałby posługiwać się dwoma różnymi pakietami oprogramowania zarządzającego,

      - zakres współpracy oprogramowania będącego w posiadaniu                                 z dostarczonymi automatami:

- definiowanie taryf,

- definiowanie formy graficznej sprzedawanych biletów,

- definiowanie maski i tła ekranów informacyjnych,

- możliwość tworzenia wielopoziomowego menu na ekranie automatu,

- definiowanie parametrów pracy oświetlenia                             i podświetlenia rynienki,

- przejmowanie z pamięci automatu danych                                o przeprowadzonych transakcjach, rozliczenia (wpłaconych i wydanych) środków płatniczych, dostępu do automatu służb serwisowych oraz danych o stanie technicznym podstawowych podzespołów automatu,

- prowadzenie statystyki sprzedaży w wybranych terminach w rozbiciu na rodzaje sprzedanych biletów, wielkość ilościową i wartościową sprzedaży w poszczególnych  automatach,

- programowanie odpowiednich uprawnień dla osób zajmujących się obsługą automatów,

- zdalne monitorowanie pracy wszystkich automatów (dostęp do wszystkich automatów pracujących oraz możliwość równoległego zarządzania  pracującymi automatami) na stanowisku komputerowym w siedzibie Zamawiającego oraz za pośrednictwem notebooków,

- stan automatów przedstawiony na stronie internetowej                 w postaci kolorowych symboli (kolor czerwony – awaria, kolor zielony – prawidłowa praca, żółty – ostrzeżenie, niebieski – automat w trakcie obsługi serwisowej). Przy każdym symbolu podane są szczegółowe dane: min. numer automatu, numer boczny pojazdu, opis ewentualnych awarii lub ostrzeżeń,

- podgląd stanu wybranego automatu: konfiguracji stanu podzespołów, ilości monet w zasobnikach, informacja                o niedługim przekroczeniu wartości progowych itp.,

- możliwość zdalnego zarządzania automatem (tzn. zmiany konfiguracji automatu, wgrywanie poprawek i aktualizacji, wykonywanie funkcji testujących, blokowanie automatu, restart automatu, możliwość zmiany interfejsu dla użytkownika, synchronizacja daty i godziny, zmiana czasu na letni/zimowy, itp.); możliwość sterowania automatami za pomocą poleceń grupowych lub pojedynczych,

- odbieranie sygnałów alarmowych zgłaszanych przez automaty,

- możliwość ściągania na bieżąco wszystkich detalicznych informacji o każdej transakcji w celu rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

- możliwość szczegółowego rozliczenia każdego automatu każdego dnia o wybranej (dowolnie definiowanej) godzinie.

- możliwość tworzenia raportów m.in.:

- szczegółowe i ogólne zestawienie z podziałem na rodzaj płatności,

- sprzedaż według typów biletów,

- opróżnianie magazynów pieniężnych,

- wymiana magazynów pieniężnych,

- braki w rozliczeniach urządzeń,

- generowanie danych o błędach w systemie, z podaniem informacji o miejscu i rodzaju błędu. Raporty mają być generowane z możliwością podziału na: dzienne, tygodniowe, miesięczne zestawienie sprzedaży                      z podziałem na poszczególne urządzenia,

- zestawienia według obowiązujących ulg (kodów biletów),

- raport przedstawiający proces zakupu dowolnego towaru/usługi w automacie z wyszczególnieniem decyzji podejmowanych przez klienta, reakcji automatu, wpłaconych i wydanych środków pieniężnych (karta/bilon/banknoty), operacji wykonywanych przez automat (wydruki, komunikaty, itp.). Wszystkie te zdarzenia powinny na raporcie być przedstawione w porządku chronologicznym – opisane w języku polskim,

- graficzną reprezentację zdefiniowanych wybranych raportów,

- automaty muszą być przystosowane do dwustronnego przesyłania danych z automatu przy wykorzystaniu:

- pendriva za pośrednictwem łącza USB 2.0/3.0 lub karty pamięci, przy czym w przypadku karty można używać jedynie kart ogólnie dostępnych w handlu,

- modemu pracującego w sieci GSM lub równoważnej zabudowanego w automacie.

    - Do Obsługi automatów Wykonawca dostarczy 2 notebooki wraz z oprogramowaniem

      - Dostarczone notebooki posłużą do serwisowania automatów m.in.:

- przeprowadzanie testów automatów,

- wgrywanie nowego oprogramowania, taryfy itd.        (w przypadku braku możliwości zastosowania łączności GSM),

- testowanie i programowanie czytników monet za pomocą dostarczonego programatora,

      - Minimalne wymagania:

- produkt renomowanej firmy specjalizującej się                   w produkcji tego typu urządzeń,

- ilość: 	– 2 szt.

- wielkość matrycy: 15,6” (matryca matowa),

- procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9300 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net,

- pojemność pamięci operacyjnej: 8 GB,

- dysk twardy o pojemności 1 TB,

- czytnik kart pamięci,

- napęd DVD±RW,

- Wi-Fi,

- wbudowany modem GSM,

- port LAN/Ethernet 10/100Mbit/s,

- 3 porty USB (przynajmniej jedno USB 3.0),

- podświetlana klawiatura,

- torba do przenoszenia,

- system operacyjny (szczegóły w pkt. 23.10.14. 3.),

- oprogramowanie nagrywające na nośnik np. DVD.

      - System operacyjny dostarczonych notebooków musi spełnić następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

    - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek,

    - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu,

    - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW,

    - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim,

    - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory                                i regułami IP v4 i v6,

    - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe,

    - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi),

    - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer,

    - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta,

    - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu,

    - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników,

    - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych,

    - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych,

    - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika,

    - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi,

    - wbudowany system pomocy w języku polskim,

    - certyfikat producenta oprogramowania na dostarczany sprzęt,

    - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących),

    - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji,

    - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny,

    - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509,

    - wsparcie dla logowania przy pomocy smartcard,

    - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji,

    - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk,

    - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0                i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach,

    - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń,

    - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji                        – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu                             z komputerem,

    - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową,

    - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację,

    - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji,

    - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe,

    - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe,

    - udostępnianie modemu,

    - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików          z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej,

    - możliwość przywracania plików systemowych,

    - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa         (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.),

    - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

    - Stanowisko testowe

Wykonawca dostarczy stanowisko testowe umożliwiające Zamawiającemu sprawdzenie działania wszystkich komponentów automatu oraz przeprowadzenie testów zmienionego oprogramowania, nowej taryfy itp.  przed załadowaniem go do automatów w pojazdach. Stanowisko musi posiadać wszystkie elementy składowe automatu mobilnego, konieczne do prawidłowego działania w ilości identycznej jak w automatach zainstalowanych w autobusach. Konstrukcja stanowiska musi umożliwiać wygodny dostęp do każdego podzespołu i jego szybką wymianę.

Stanowisko musi być wyposażone w zasilacz sieciowy 230 VAC/24 VDC umożliwiający poprawne funkcjonowanie automatu.

    - Wyposażenie dodatkowe

Wraz z automatami Wykonawca dostarczy:

- dodatkowe kasety końcowe na monety 		- 35 szt.,

- klucze elektroniczne do logowania			- 12 szt.,

- klawiatury do obsługi automatów			- 10 szt.

- dodatkowe stanowisko testowe (opis w p. 23.10.15.) - 1 szt.

- notebooki wraz z oprogramowaniem (opis w p. 23.10.14.)-2 szt.

- urządzenie do programowania i testowania czytników do monet								          - 1 szt.

- dedykowany sprzęt, interfejsy i oprogramowanie konieczne do przeprowadzenia diagnostyki automatu lub poszczególnych podzespołów oraz wgrania nowego oprogramowania  - jeśli są konieczne do w/w czynności.

    - Pozostałe wymagania

  - Licencja na oprogramowanie zewnętrzne i wewnętrzne (zainstalowane w automatach) – do każdego urządzenia odrębna licencja lub licencja zbiorcza ze wskazaniem ilości automatów objętych daną licencją,

  - Wykonawca musi zagwarantować co najmniej 10-letnią żywotność automatu przy zachowaniu przepisowej konserwacji i prawidłowych zasad użytkowania.

  - Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie pełnej dokumentacji technicznej, serwisowej i eksploatacyjnej wszystkich urządzeń i instalacji sporządzonej w języku polskim.

  - Wraz z dokumentacją muszą być przekazane wszystkie spisy części, modułów, oprogramowania, itp., niezbędne do prawidłowej eksploatacji i serwisu urządzeń  i instalacji wraz ze wskazaniem źródeł zaopatrzenia w poszczególne elementy. Wykonawca musi  zagwarantować dostępność wszystkich wskazanych elementów w okresie przewidywalnej eksploatacji urządzeń, tj. przez co najmniej 10 lat.

  - Wykonawca zapewni wykonanie niezbędnych napraw automatów do sprzedaży biletów zainstalowanych                        w pojazdach w  terminie do 24 godzin od zgłoszenia.                       W przypadku braku możliwości naprawy w wymaganym terminie Wykonawca zobowiązany jest wymienić uszkodzone urządzenie na nowe.

    - Szkolenie pracowników dotyczące obsługi automatów.

  - Wykonawca przeszkoli osoby wytypowane przez Zamawiającego w zakresie samodzielnej obsługi automatów mobilnych do sprzedaży biletów,

  - szkolenie i dostarczone materiały szkoleniowe dla uczestników muszą być zrealizowane w języku polskim,

  - szkolenie musi obejmować zarówno wiedzę teoretyczną jak             i praktyczną,

  - szkolenie musi składać się minimum z następujących elementów:

- szkolenie z serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi automatów mobilnych. Wymiar szkolenia niezbędny do tego aby wyznaczeni pracownicy Zamawiającego byli w stanie samodzielnie serwisować automaty. Liczba uczestników nie mniej niż 10 osób,

- szkolenie z napraw automatów mobilnych. Wymiar szkolenia niezbędny do tego aby wyznaczeni pracownicy Zamawiającego byli w stanie samodzielnie naprawiać automaty mobilne oraz ich poszczególne podzespoły, wgrywać zmodyfikowane oprogramowanie systemowe itd. Liczba uczestników nie mniej niż 3 osoby.

- termin szkolenia: do 31.03.2018 r.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokoły wraz z listami obecności                    z przeprowadzonych szkoleń.

    - Rysunek montażowy automatu do sprzedaży biletów

    - Wzory biletów

23.11.  System monitoringu wizyjnego musi umożliwiać wykonanie nagrań wideo

pochodzących z kamer.

    - Zamawiający jest obecnie użytkownikiem systemu monitoringu                            i dostarczy Wykonawcy w celu zamontowania w autobusach następujące elementy wchodzące w skład opisanego poniżej systemu:

- rejestratory 							–   25 szt.,

- kamery cyfrowe wewnętrzne 				– 150 szt.,

- kamery cyfrowe wewnętrzne (z kartą SD) 			–   35 szt.,

- zasilacze switchów			 			–   25 szt.,

- switche 							–   25 szt.,

- system zasilania rezerwowego (bez akumulatorów) 	–   25 szt.,

- monitory kontrolne LCD 					–   25 szt.

23.11.2. Wykonawca zobowiązany jest zainstalować, uruchomić i skonfigurować opisany system monitoringu uzupełniając go o brakujące elementy tj.:

- kompletne okablowanie wszystkich urządzeń (wraz z kompletem złączy, sygnalizacją LED, przełącznikami, gniazdem LAN i mikrofonem)                    - 25 kpl.,

- akumulatory zasilania rezerwowego 				- 25 szt.,

- kamery zewnętrzne cofania 					- 25 szt.,

- kamery zewnętrzne (z kartą SD) 				- 25 szt.,

- doświetlacze przestrzeni wewnątrz autobusów	    - min. 35 szt.,

- doświetlacze zewnętrzne					- 25 szt.,

- doświetlacze wewnętrzne (oświetlające automaty)		- 35 szt.

    - Zamawiający wymaga objęcie wideomonitoringiem obszarów jak poniżej:

  - autobusy o dużej pojemności – 10 obszarów:

- obszar toru jazdy - kamera toru jazdy powinna obserwować obszar przed pojazdem w odległości minimum 10 metrów z uwzględnieniem widoku na prawą część jezdni, pobocza i przystanki autobusowe (kamerę dostarczy Zamawiający),

- obszar wnętrza pojazdu – 7 kamer obserwujących wnętrze pojazdu musi być tak rozmieszczonych, żeby rejestrować cały przedział pasażerski;

- cztery kamery monitorujące przestrzeń pasażerską (kamery dostarczy Zamawiający),

- dwie kamery powinny przede wszystkim obserwować automaty biletowe (kamery dostarczy Zamawiający),

- jedna kamera podglądu kabiny kierowcy z uwzględnieniem widoku na miejsce pracy kierowcy (kamerę dostarczy Zamawiający),

- obszar z prawej strony pojazdu – kamera zewnętrzna umieszczona                        w przedniej górnej części karoserii autobusu (w okolicy lusterka bocznego), umożliwiająca podgląd i rejestrację widoku prawej strony pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem drzwi dla pasażerów (kamerę dostarczy Wykonawca),

- kamera cofania zewnętrzna z mirrorem z tyłu autobusu musi umożliwić kierowcy ciągłą rejestrację oraz podgląd na monitorze obrazu podczas włączenia biegu wstecznego; pole widzenia tej kamery powinno uwzględniać najbliższy obszar za autobusem, pomagając kierowcy podczas cofania z jednoczesnym oddaleniem obrazu do maksimum widzenia kamery (kamerę dostarczy Wykonawca).

  - autobusy o średniej pojemności - 9 obszarów:

- obszar toru jazdy - kamera toru jazdy powinna obserwować obszar przed pojazdem w odległości minimum 10 metrów                                      z uwzględnieniem widoku na prawą część jezdni, pobocza                            i przystanki autobusowe (kamerę dostarczy Zamawiający),

- obszar wnętrza pojazdu - kamery obserwujące wnętrze pojazdu muszą być tak rozmieszczone, żeby rejestrować cały przedział pasażerski,

- cztery kamery monitorujące przestrzeń pasażerską (kamery dostarczy Zamawiający),

- jedna kamera powinna przede wszystkim obserwować automat biletowy (kamerę dostarczy Zamawiający),

- jedna kamera podglądu kabiny kierowcy z uwzględnieniem widoku na miejsce pracy kierowcy (kamerę dostarczy Zamawiający),

- obszar z prawej strony pojazdu – kamera zewnętrzna umieszczona                        w przedniej górnej części karoserii autobusu (w okolicy lusterka bocznego), umożliwiająca podgląd i rejestrację widoku prawej strony pojazdu ze szczególnym uwzględnieniem drzwi dla pasażerów (kamerę dostarczy Wykonawca),

- obszar za pojazdem - kamera cofania zewnętrzna z mirrorem z tyłu autobusu musi umożliwić kierowcy ciągłą rejestrację oraz podgląd na monitorze obrazu podczas włączenia biegu wstecznego; pole widzenia tej kamery powinno uwzględniać najbliższy obszar za autobusem, pomagając kierowcy podczas cofania z jednoczesnym oddaleniem obrazu do maksimum widzenia kamery (kamerę dostarczy Wykonawca).

    - Wymagania ogólne:

- do obserwacji wnętrza pojazdu z kabiną kierowcy włącznie, do obserwacji toru jazdy oraz do obserwacji automatów biletowych  muszą być zastosowane wewnętrzne  kamery cyfrowe IP. Zasilanie kamer cyfrowych PoE (ze switcha), za wyjątkiem kamer, służących do obserwacji automatów biletowych, które muszą pracować w tak zwanym układzie zasilania rezerwowego, gwarantowanego (zasilanie z niezależnego źródła),

- do obserwacji obszaru z prawej strony pojazdu muszą być zastosowane cyfrowe kamery zewnętrzne IP, które muszą pracować w tak zwanym układzie zasilania rezerwowego, gwarantowanego,

    - do obserwacji obszaru za pojazdem należy zastosować  cyfrową kamerę zewnętrzną IP (zasilanie PoE ze switcha) lub kamerę analogową,

    - obraz ze wszystkich kamer oraz zapis audio z mikrofonu monitoringu musi być w sposób ciągły rejestrowany w postaci cyfrowej na twardym dysku w pojeździe,

    - kamery pracujące w tak zwanym układzie zasilania rezerwowego, gwarantowanego muszą umożliwiać nagrywanie i lokalne przechowywanie nagrań na karcie SD lub micro SD. Muszą rejestrować i zapisywać materiał wideo na karcie SD lub micro SD              w sposób ciągły, (oprócz rejestracji obrazu na dysku rejestratora                  w jego normalnym trybie pracy) nawet po rozłączeniu zasilania głównego (hebel), korzystając z zasilania rezerwowego przez okres minimum 48 godzin,

    - wymagane jest, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (poza schowkiem), dodatkowe gniazdo RJ45 podłączone bezpośredniego do rejestratora w celu podłączenia urządzenia zewnętrznego np. notebooka do rejestratora. Gniazdo ma umożliwić kopiowanie zarejestrowanych danych bez potrzeby wyjmowania dysku                            z rejestratora oraz bez dostępu do szafki z rejestratorem,

    - wszystkie połączenia elektryczne oraz sposób montażu urządzeń muszą być wykonane w sposób zapewniający bezawaryjną i stabilną pracę w warunkach drgań występujących podczas jazdy pojazdu,

    - kamera cofania musi być kamerą zewnętrzną, montowaną na zewnątrz                     w miejscu uniemożliwiającym łatwe zabrudzenie (tył autobusu maksymalnie wysoko),

    - rejestrator musi być umieszczony w zamykanym schowku w sposób zapewniający swobodny dostęp dla wykonania czynności obsługowych,

    - Zamawiający wymaga, aby rejestrator był umieszczony w kabinie kierowcy w sposób nieutrudniający kierowcy wykonywania jego obowiązków,

    - schowek musi być zamykany na klucz, skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób nieupoważnionych (pasażerów), kradzieżą, dewastacją itp,

    - rejestrator musi współpracować z zamontowanym w pojeździe autokomputerem w celu zapisania nakładki z informacją na obrazie o:

- numerze linii,

- wybranym kierunku jazdy,

- aktualnym przystanku,

- numerze bocznym pojazdu,

- dacie i godzinie.

    - zarządzanie obrazem z kamer: – obraz z poszczególnych kamer wewnętrznych powinien być przerzucany sekwencyjnie za pomocą przycisku, zabudowanego na desce rozdzielczej lub w innym łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu,

    - obraz z kamery cofania powinien wyświelić się na monitorze po włączeniu biegu wstecznego,

    - Zamawiający wymaga zamontowania panelu wyposażonego w dwie diody LED sygnalizującego prawidłową pracę/awarię urządzeń monitoringu:

  - sygnalizacja załączenia zasilania - kolor zielony:

  - sygnalizacja awarii systemu – kolor czerwony,

    - miejsce montażu kamer, oraz pozostałych elementów monitoringu będzie uzgodnione po podpisaniu umowy.

    - Wykaz i specyfikacja techniczna sprzętu:

      - Rejestrator cyfrowy: [Direcs MR3080-8 z modułem i anteną WiFi]                         - dostarcza Zamawiający (razem 25 szt.)

      - Kamery cyfrowe i doświetlacze:

        - Wymagania ogólne dotyczące kamer

  - do obserwacji toru jazdy: 1 szt./pojazd: [DIP 163000/CX-3-120-01] - dostarcza Zamawiający (razem 25 szt.),

  - do obserwacji kabiny kierowcy: 1 szt./pojazd: [DIP 163000/CX-3-120-01] - dostarcza Zamawiający (razem 25 szt.),

  - do obserwacji wnętrza pojazdu:

- autobusy o dużej pojemności: 4 szt./pojazd: [DIP 163000/CX-3-120-01] dostarcza Zamawiający (razem 40 szt.),

- autobusy o średniej pojemności: 4 szt./pojazd: [DIP 163000/CX-3-120-01] - 60 szt. dostarcza Zamawiający,

- do obserwacji automatów do sprzedaży biletów:

- autobusy o dużej pojemności: 2 szt./pojazd [DIP 163000/CX-3-120-04] - dostarcza Zamawiający,

- autobusy o średniej pojemności: 1 szt./pojazd: [DIP 163000/CX-3-120-04] - dostarcza Zamawiający (razem 15 szt.),

- do obserwacji obszaru z prawej strony pojazdu:                   1 szt./pojazd - dostarcza Wykonawca (razem 25 szt.),

- do obserwacji obszaru za pojazdem: 1 szt./pojazd: dostarcza Wykonawca (razem 25 szt.),

        - Wymagania techniczne dotyczące kamer cyfrowych, które ma dostarczyć Wykonawca:

    - kamery kompaktowe minimum 1,3 megapikselowe,

    - wandaloodporne (IK10),

    - klasa szczelności IP67,

    - z obsługą kontroli manipulacji i zakrycia obiektywu,

    - mała zwarta zabudowa,

    - obiektyw: 2,8 mm,

    - czas migawki: 1/5sek do 1/40000 sek,

    - przetwornik: 1/3.2” CMOS, 1,3 MPix,

    - minimalne oświetlenie: 0,35 Lux,

    - obraz: kompresja MJPEG, MPEG-4, H264, streaming: jednoczesny Dual Stream,

    - ustawialny rozmiar obrazu, jakość, ilość bitów,

    - konigurowalna jasność, kontrast, nasycenie, bilans bieli oraz ekspozycja AGC, AES, BLC,

    - sieć: 10/100 Mbps Ethernet, złącze M12,

    - bezpieczeństwo:

- wielopoziomowy dostęp użytkowników zabezpieczony hasłem dostępu,

- filtrowanie adresów IP,

- transmisja zaszyfrowanych danych HTTPS,

- autentykacja 802.1X,

- wilgotność: 10 - 90%RH,

- temperatura pracy: -25°C do +70°C,

- zasilanie kamer:

- złącze M12 (złącze do zastosowań w pojazdach),

- zasilanie 802.3af zgodne PoE: 15 kamer do obserwacji wnętrza pojazdu (punkt 23.11.4.2.1.c),

- kamery z układu zasilania gwarantowanego muszą być zasilane napięciem 12V DC z sieci zasilania rezerwowego (punkt 23.11.5.2.1.d),

- 25 kamer obserwujących obszar za pojazdem (punkt 23.11.5.2.1.f): zasilanie 802.3af zgodne PoE                         w przypadku zastosowania kamer cyfrowych lub 24 V DC, jeśli zostaną zastosowane kamery analogowe,

- sygnał wideo:

- kamery cyfrowe (punkt 23.11.5.2.1.c) muszą być podłączone bezpośrednio do switcha ethernetowego z funkcją PoE,

- kamery pracujące w układzie zasilania rezerwowego, gwarantowanego (punkt 23.11.5.2.1.d) mogą być podłączone bezpośrednio do rejestratora,

- kamery obserwujące obszar za pojazdem (punkt 23.11.5.2.1.f): podłączone bezpośrednio do switcha ethernetowego z funkcją PoE (przy zastosowaniu kamer cyfrowych) lub do analogowego wejścia                     w rejestratorze w przypdku kamer analogowych,

- pobór mocy do 6 W,

- kąt widzenia panorama/pochylenie/obrót: ±35°/0-90°/ ±180°

- kamery zamontowane w układzie zasilania gwarantowanego, rezerwowego (punkt 23.11.5.2.1.d):

- muszą umożliwiać nagrywanie i lokalne przechowywanie nagrań na karcie SD lub micro SD    w standardzie MP4, materiału przez okres min. 48 godzin,

- w dostarczonych kamerach muszą być umieszczone karty SD,

- rejestracja ta musi odbywać się w sposób ciągły 24h/dobę (oprócz rejestracji obrazu na dysku rejestratora w jego normalnym trybie pracy) nawet po rozłączeniu zasilania głównego (hebel) korzystając                z zasilania rezerwowego,

- zewnętrzna kamera cofania

- zamontowana na zewnątrz na tylnej ścianie pojazdu,

- solidna, metalowa obudowa,

- obraz wyświetlany na monitorze LCD kierowcy po włączeniu biegu wstecznego,

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamer analogowych jako kamer cofania (przy czym wszystkie dostarczone pojazdy muszą być wyposażone w taki sam typ kamer).

        - Doświetlacze pracujące w podczerwieni oświetlające obserwowane przez kamery obszary [dostarcza Wykonawca]:

- ilość i miejsce zainstalowania doświetlaczy:

  - doświetlacz oświetlający prawą stronę pojazdu; Zamawiający dopuszcza zastosowanie kamery bacznej (punkt 23.11.5.2.1.e) ze zintegrowanym doświetlaczem,

  - doświetlacze oświetlający każdy automat (autobus o dużej pojemności – 2 szt., pojazd o średniej pojemności – 1 szt.),

  - doświetlacze oświetlające całe wnętrze pojazdu (autobus o dużej pojemności – min. 2 szt.; pojazd   o średniej pojemności – min. 1 szt.),

- wszystkie doświetlacze muszą być zamontowane                w taki sposób, aby emitowane światło nie oślepiało żadnej z kamer,

- każdy doświetlacz musi być wyposażony w czujnik zmierzchowy, uruchamiający promiennik przy oświetleniu niewystarczającym do prawidłowego funkcjonowania kamer,

- doświetlacze oświetlające całe wnętrze pojazdu  muszą być zasilone z instalacji pojazdu (pracują one przy załączonym zasilaniu i dodatkowo przez min.                 15 minut po wyłączeniu stacyjki lub zasilania głównego (hebla) – podobnie jak rejestrator.

- doświetlacze oświetlające automaty oraz prawą stronę pojazdu  zasilone są napięciem 12V DC z sieci zasilania rezerwowego, złącze do zastosowań                  w pojazdach; muszą być one wyposażone w czujnik ruchu załączające doświetlacz po wykryciu ruchu.

      - Struktura Ethernet (switch oraz zasilacz): [switch: Ha-Vis eCon 4080-BPoE1; zasilacz: Ha-Vis pCon 7150DC-24/48] - dostarcza Zamawiający (razem 25 kpl.).

      - Monitor (panel) kontrolny LCD: [LCM 809] - dostarcza Zamawiający (razem 25 szt.)

      - Układ zasilający, zasilanie rezerwowe, gwarantowane:

- zasilanie będzie podawane z instalacji autobusowej, na urządzenia bezpośrednio po włączeniu głównego wyłącznika prądu,

- cały system monitoringu musi pracować po wyłączeniu zasilania przez okres min. 15 minut,

- niezależnie od zasilania systemu monitoringu z instalacji autobusowej, wymagany jest układ zasilania rezerwowego kamer cyfrowych rejestrujących zewnętrzny obszar z prawej strony pojazdu oraz obszar automatów biletowych,

- zadaniem systemu zasilania rezerwowego jest zapewnienie nieprzerwanego zasilania 48 godzin, nawet po rozłączeniu zasilania głównego,

- zasilanie rezerwowe powinno być realizowane przez osobne źródło prądu (akumulator rezerwowy 12V),

- Zamawiający wymaga, żeby akumulator rezerwowy był ładowany za pomocą dedykowanego zasilacza, który zostanie dostarczony przez  Zamawiającego [ZRM 130] - (razem 25 szt.),

- w normalnym trybie pracy kamery cyfrowe są zasilane z instalacji autobusu (struktura ethernet). Jeżeli silnik zostanie wyłączony, przez 48h zasilanie kamer powinno być zapewnione z akumulatora rezerwowego. Po ponownym uruchomieniu silnika akumulator rezerwowy powinien być doładowany przez niezależne urządzenie (zasilacz) podłączone do instalacji autobusu,

- współpraca z zewnętrzną baterią akumulatorów 12V max 55Ah, (akumulator dostarcza Wykonawca)

- elementy zasilania rezerwowego muszą być dostępne jedynie dla serwisu, tak, aby osoba postronna nie mogła odłączyć zasilania kamer.

23.12. Radiotelefon

    - Wymagania ogólne:

- cyfrowo – analogowy,

- pracujący w standardzie DMR oraz konwencjonalnym analogowym,

- w systemie analogowym musi posiadać Selektywne wywołanie Select 5, Standard EEA,

- zabudowa stała,

- wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD TFT o wysokiej rozdzielczości, przekątna min. 2”,

- musi posiadać programowane przyciski,

- wyposażony w alarmowy przycisk napadowy pozwalającego na uruchomienie wywołania alarmowego przez wysłanie odpowiedniego statusu,

- wbudowany głośnik: od frontu,

    - Wymagania techniczne:

- minimalny zakres częstotliwości UHF: 410 – 470 MHz,

- dedykowana antena,

- impedancja anteny: 50 Om,

- minimalna moc wyjściowa (nadawcza): 10 W,

- moc wyjściowa audio: - min. 3W,

- wyposażony w mikrofon doręczny,

- temperatura pracy: -30°C - +60°C,

- klasa odporności: min. IP54,

- zgodne z normą DMR ETSI-TS102 361,

- odporny na wibracje i wstrząsy występujące w pojazdach komunikacji miejskiej,

- możliwość wysyłania i otrzymywania wiadomości tekstowych,

- zewnętrzna antena:

- prętowa

- dookólna,

- polaryzacja – pionowa

- zysk energetyczny względem unipola λ/4 - 0 dB.

  - Całość kosztów związanych z instalacją urządzeń w pojeździe, licencjami oraz oprogramowaniem ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca uwzględni w ofercie koszt łącznie 500 godz. pracy specjalistów na żądanie Zamawiającego – z wyłączeniem konsultacji telefonicznych, konsultacji w siedzibie Zamawiającego zmierzających do rozwiązania problemu lub rozwiązujących problem. Po otrzymaniu zgłoszenia i przeprowadzeniu wstępnej analizy problemu, Wykonawca oszacuje ilość godzin pracy specjalistów, potrzebną do rozwiązania problemu. Zamawiający na tej podstawie podejmie decyzję o zleceniu. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość pracy specjalisty w swojej siedzibie w czasie, w którym niezbędny będzie bieżący kontakt specjalisty z Zamawiającym.

Opisane powyżej prace dotyczą urządzeń opisanych w punkcie 23. Załącznika nr 1 niniejszej SIWZ, przy czym na prace związane z automatami mobilnymi (punkt 23.10.) musi być przeznaczone nie mniej niż 200 godzin.

24. POZOSTAŁE  WYMAGANIA.

24.1. Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia  kierowcy oraz drogomierz (zamiast tachografu).

24.2. Pokrywa wlewu paliwa.

Pokrywa (lub korek) wlewu paliwa umożliwiająca założenie plomby.

24.3. Zbiornik  paliwa.

Zbiornik paliwa z wlewem,(zaworem) napełniania po prawej stronie i szybkim zamknięciem. Zbiornik musi być przystosowany do całkowitego opróżnienia. Korek  spustu  paliwa  należy  tak  umieścić  aby  nie  zachodziła  możliwość  uderzenia                       o  wystające  garby (nierówności)  na  jezdni. Zbiornik paliwa z materiałów odpornych na korozję.

O pojemności min. 200 dcm³

24.4. Lusterka.

Lusterka zewnętrzne podgrzewane, sterowane ręcznie i elektrycznie oraz                            z możliwością składania na boki (lub do przodu) w celu umycia na myjni, zdejmowane.

Lustra wewnętrzne: zapewniające odpowiednie pole widzenia wewnątrz wozu.

24.5.Przycisk „STOP”.

Na pionowych słupkach do trzymania, 1 szt. na 4 miejsca siedzące,  wewnątrz przestrzeni pasażerskiej, z sygnalizacją świetlną na wewnętrznej tablicy informacyjnej, informujący wysiadających pasażerów, że funkcja została uruchomiona.

Możliwość otwarcia drzwi w strefie sygnalizacji „STOP” przez kierowcę jednym przyciskiem na pulpicie.

Odpowiednia sygnalizacja dźwiękowa i świetlna informująca kierowcę                               o konieczności zatrzymania autobusu.

Przyciski dla niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim lub pasażera z dzieckiem    w wózku rozmieszczone następująco: jeden  w  obszarze  stanowiska  na wózek jak w  punkcie 5.3., jeden na zewnątrz przy drzwiach z rampą.

24.6. Napis podający dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących w autobusie umieszczony w przedniej części autobusu.

24.7. Barierka na przednim pomoście, umieszczona w ten sposób żeby ograniczyć przebywanie pasażerów na przednim pomoście, a tym samym zapewnić kierowcy odpowiednie pole obserwacji i swobodne wyjście z kabiny.

24.8. Młoteczki (awaryjne) do stłuczenia szyb: liczba i rozmieszczone zgodnie                                 z obowiązującymi przepisami.

24.9. Miejsca na informacje dla pasażerów, za kabiną kierowcy, wielkość powierzchni na informację dla pasażerów o wymiarach:

- szerokość   630 mm (bez obrzeża),

- wysokość   294 mm (bez obrzeża).

Usytuowanie uzgodnione z Zamawiającym.

24.10.Miejsca  na  reklamę.

Specjalnie przygotowane min. 2 miejsca na reklamę w przestrzeni pasażerskiej autobusu. Powierzchnia jednego miejsca pod ulotkę reklamową odpowiadającej formatowi min 2 x A4 (wielkość powierzchni reklamowej oparta na wielokrotność formatu A4) z obrzeżem.

24.11. Szyby okien bocznych, tylnych drzwi i szyby tablic informacyjnych zewnętrznych.

Szyby boczne, tylne, drzwi i tablic informacyjnych pojedyncze, dopuszcza się szyby podwójne.

24.12. Autobus ma być wyposażony w reflektory przeciwmgłowe.

24.13.Wyposażenie  dodatkowe.

24.13.1. Gaśnice proszkowe (6 kg): 2 sztuki/autobus, w pobliżu kabiny kierowcy,                    w miejscu łatwo dostępnym, na przednim pomoście w części oddzielonej barierką, zabezpieczone przed swobodnym przemieszczaniem się.

Zamawiający dopuści pojazdy wyposażone w gaśnice rozmieszczone w następujący sposób: 1 szt. w pobliżu kabiny kierowcy;1 szt. pod fotelem pasażera.

24.13.2. Kliny do blokowania kół – 1 sztuka/autobus.

24.13.3. Apteczka doraźnej pomocy – 1 sztuka/autobus.

24.13.4. Trójkąt odblaskowy ostrzegawczy - 1 sztuka/autobus.

24.13.5. Zaczepy holownicze, po jednym - z przodu i z tyłu pojazdu, dostępne dla obsługi bez użycia dodatkowych i specjalistycznych narzędzi.

24.13.6.  Klucze występujące w autobusie do zamków zapadkowych lub klap pokryw trzy komplety na autobus.

24.13.7. Narzędzie do otwarcia ręcznie rozkładanej pochylni (platformy) przedłużane, z solidną rękojeścią.

24.14. Czujnik parkowania.

25.  Minimalne warunki gwarancji:

25.1.okresy poszczególnych gwarancji, licząc od daty przekazania autobusu:

25.1.1 na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia (minimum w zakresie odkształceń i pęknięć elementów, spoin itp. wynikających z wad wykonania lub wad konstrukcyjnych,                          a w szczególności spowodowanych przez korozję) – 120 miesięcy,

25.1.2. na powłoki lakiernicze – 60 miesięcy

25.1.3 na akumulatory lub superkondensatory lub inne urządzenia służące do gromadzenia energii napędu hybrydowego – 12 lat

25.1.4 na cały autobus (z wyłączeniem  pkt 25.1.1., 25.1.2. i 25.1.3.) – trzydzieści sześć miesięcy, bez limitu  przebiegu,

25.2. oferowane warunki gwarancji muszą być identyczne dla obydwu typów pojazdów.

III. Zabezpieczenie serwisowe  i szkolenie kierowców:

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:

  - 25 sztuk instrukcji obsługi autobusu w formie papierowej (książka), po 1 sztuce wraz z każdym dostarczanym autobusem;

  - 5 kompletów instrukcji serwisowych i konserwacji autobusów,

  - 5 kompletów katalogów części zamiennych,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu razem z pierwszą dostawą cząstkową 2 kpl.

testerów i/lub programów warsztatowych (w języku polskim) zainstalowanych na

komputerach przenośnych, niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej oferowanych autobusów i ich zespołów lub do realizacji tych zadań innymi równoważnymi metodami, w tym:

a) silnika,

b) skrzyni biegów,

c) pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu (np.: zespołu wskaźników dostarczających informacji kierowcy, funkcji pojazdu:

działania pedału gazu, regulacji prędkości pojazdu i prędkości obrotowej biegu jałowego silnika, wyłączania silnika, pracy wycieraczek szyby przedniej, itd.)                  w sytuacji, gdy diagnostyka taka jest przewidziana.

- Wykonawca przekaże  instrukcje serwisowe i konserwacji autobusu oraz katalogi części zamiennych. Instrukcje muszą być sporządzone w języku polskim, w formie tradycyjnej (papierowej). Odnośnie instrukcji serwisowej i konserwacji autobusu oraz katalogu części zamiennych dopuszczalna jest także forma elektroniczna - płyty CD lub DVD.

- Wykonawca odpowiada za bieżącą aktualizację instrukcji serwisowych i konserwacji oraz katalogów części zamiennych.

- Wykonawca po dostarczeniu autobusów przeszkoli na własny koszt w siedzibie Operatora 50  kierowców w zakresie zasad prowadzenia autobusów i dostarczy sporządzony na tę okoliczność protokół (notatkę) wraz z podpisanymi przez uczestników szkolenia listami obecności, w terminie do 31.03.2018 r.

- Wykonawca przeszkoli na własny koszt 10 pracowników zaplecza technicznego          w zakresie zasad obsługi i naprawy pojazdów oraz udzieli Operatorowi  (wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego) autoryzacji na wykonywanie prac obsługowo              - naprawczych i dostarczy sporządzony na tę okoliczność protokół (notatkę) wraz                  z podpisanymi przez uczestników szkolenia listami obecności, w terminie do 31.03.2018 r.

- Wykonawca dostarczy w ramach zamówienia narzędzia specjalne, przyrządy kontrolno-pomiarowe i programy niezbędne do wykonywania prac obsługowo-naprawczych, najpóźniej wraz z dostawą pierwszej partii autobusów.

- W okresie gwarancji Wykonawca udziela, podmiotowi wskazanemu przez   Zamawiającego (wyłonionemu „Operatorowi” w drodze przetargu nieograniczonego), autoryzacji upoważniającej do wykonywania obsług technicznych (przeglądów okresowych) oraz napraw nie objętych gwarancją (określone w ust. 11), które będą się odbywać w zajezdni Operatora działającej, w tym zakresie jako autoryzowana stacja obsługi, zwane dalej ASO.

- Wykonawca dostarczy wyposażenie stanowiska ASO, do zajezdni Operatora                 w niezbędne do wykonywania obsług technicznych specjalistyczne urządzenia,  testery diagnostyczne lub specjalistyczne oprogramowanie diagnostyczne wraz              z komputerami przenośnymi, interfejsy i niezbędne okablowania.

- Pomimo udzielonej w okresie gwarancji autoryzacji, Wykonawca w tym okresie zobowiązany jest również do wykonywania napraw nie objętych gwarancją,                            a zgłoszonych przez Operatora lub Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest odebrać do naprawy, naprawić i dostarczyć po naprawie do siedziby Operatora,                      w czasie przewidzianym w katalogu standardowych czasów napraw na daną operacje zwiększonym o 24 godziny na czynności organizacyjne związane z transportem do i po naprawie. Czas liczony jest od zgłoszenia faksem. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu sporządzony w języku polskim katalog standardowych czasów napraw.

- Sposób postępowania w przypadku konieczności wykonania obsługi lub naprawy wykraczającej poza zakres udzielonej autoryzacji oraz w innych wyjątkowych przypadkach wymagających zastosowania specjalnych technologii lub oprzyrządowania wymagają uzgodnień obu Stron.

- Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy                           w rozwiązaniu każdego problemu dotyczącego dostarczonych autobusów w cały okresie ich eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad oraz rozwiązywania wszystkich problemów technicznych powstałych w trakcie eksploatacji dostarczonych autobusów po okresie gwarancji. Poprzez termin „usunięcie wad” Zamawiający rozumie usunięcie jedynie ukrytych wad produkcyjnych, powstałych w wyniku istotnego niedotrzymania dokumentacji konstrukcyjnej w trakcie produkcji pojazdu, a mających znaczący wpływ na trwałość pojazdu; natomiast poprzez „rozwiązywanie wszystkich problemów technicznych” Zamawiający rozumie udzielanie wsparcia w zakresie sposobu przeprowadzenia naprawy.